Российская Федерация

Брянская область

Стародубский районный Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ

От  29.03.2018 г.  №430

г. Стародуб

| Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области |  |
| --- | --- |

На основании п. 2 ч. 2 ст. 8, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса   Российской Федерации, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности Брянской области», Устава МО «Стародубский муниципальный район», с учетом положений региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области  от 04.12.2012 г. №1121, письма от 08.06.2017 г. №2881-ДС Департамента строительства и архитектуры Брянской области, Стародубский районный  Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области (Приложение №1).

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте районного Совета народных депутатов в сети «Интернет».

Глава Стародубского района                                     В. В. Ковалев

Приложение № 1

к решению Стародубского районного

Совета народных депутатов

№_430 от29.03.2018г.

Книга I

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Часть I

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Стародубского муниципального района Брянской области объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов для населения муниципального района, иные нормативные параметры

## 1. Общие положения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области  (далее - нормативы) разработаны в соответствии с требованиями статьи 8 и главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 14 и статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области», Устава Стародубского района, с учетом положений региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012г. №1121.

1.2. При разработке нормативов учитывались требования действующего законодательства Российской Федерации и Брянской области, нормативных правовых актов Брянской области и Стародубского муниципального района Брянской области, сводов правил, норм и нормативов. Настоящие нормативы, учитывая местные особенности, конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и региональных норм.

1.3. Настоящие нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  муниципального района, (далее – расчетные показатели).

1.4. Настоящие нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений населения сельских поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений, (далее – расчетные показатели). Расчетные показатели  необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений, решаемых в пределах переданных полномочий, в соответствии с Уставом Стародубского района.

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района (сельских поселений) приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области.

1.6. Разработка нормативов осуществлена в целях реализации полномочий администрации Стародубского муниципального района в области градостроительной деятельности, а также создания нормативной базы градостроительного проектирования для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Стародубского муниципального района Брянской области (далее – муниципального района).

1.7. Основная задача нормативов - взаимосвязь расчетных показателей с полномочиями органов местного самоуправления муниципального района. Реализация положений документов территориального планирования и документации по планировке территорий, разработанных с обязательным учетом местных нормативов градостроительного проектирования, в большинстве случаев возможна только при наличии финансирования, обеспеченного полномочиями  органов местного самоуправления. Реализация большинства полномочий органов местного самоуправления, заключающихся в обеспечении населения объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройством территорий, возможна при наличии местных нормативов градостроительного проектирования и разработанных на основании их положений документов территориального планирования и документации по планировке территорий.

1.8. Местные нормативы градостроительного проектирования Стародубского муниципального района разработаны на следующие периоды:

-первая очередь – 2022 год;

-расчетный срок- 2032-2037 годы.

1.9. Настоящие нормативы являются обязательными:

- для органов местного самоуправления  в отношении объектов местного значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района, расчетные параметры которых используются при подготовке, рассмотрении и утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий;

- для органов местного самоуправления  в отношении объектов местного значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района, при реализации документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

-для органов местного самоуправления  в отношении земельных участков комплексного освоения территории в целях жилищного строительства, где согласно договорам с победителями аукционов, органы местного самоуправления взяли на себя обязательства по созданию объектов местного значения;

-для органов государственной власти при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

-для субъектов градостроительной деятельности, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  при подготовке документации по планировке территории;

-для разработчиков проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию.

1.10. Для иных субъектов градостроительной деятельности, не указанных в пункте 1.9,  настоящие нормативы носят рекомендательный характер.

## 2. Функциональное зонирование территории муниципального района

2.1. Одной из задач нормирования, вытекающей из специфики градостроительной деятельности, является взаимосвязь расчетных показателей с пространственно-планировочной организацией муниципального района, обеспечивающая дифференцированный подход к различным территориям с учетом их особенностей. Пространственно-планировочная организация территорий муниципальных образований осуществляется посредством территориального планирования.

2.2. Территориальное планирование должно быть направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий.  При территориальном планировании муниципальных образований Стародубского муниципального района необходимо устанавливать основные функциональные зоны. Установление функциональных зон осуществляется  с учетом  местоположения и роли муниципальных образований в системе расселения, их административного статуса, экономических, природно-климатических, социально-демографических и других местных особенностей, с учетом улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, сохранения историко-культурного наследия.

2.3. В границах муниципального района, вне границ населённых пунктов могут устанавливаться  следующие функциональные зоны:

-инженерной инфраструктуры;

-транспортной инфраструктуры (объектов транспортой инфраструктуры,  транспортных коридоров, транспортировки газа и нефти);

-сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения) ;

-специального назначения  (ритуального назначения,  складирования и захоронения отходов);

-промышленные и коммунально-складские;

-добычи полезных ископаемых;

-акваторий (водного фонда);

-природных территорий (рекреационного назначения,  природного ландшафта);

- лесной растительности (гослесфонда).

2.4. В границах сельских населённых пунктов могут устанавливаться  следующие функциональные зоны:

- жилые (индивидуальной жилой застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки);

общественно-деловые;

-сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения, для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества);

-инженерной инфраструктуры;

-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети, объектов хранения транспортных средств);

-промышленные и коммунально-складские;

-рекреационные (мест общего пользования, учреждений отдыха и туризма);

-природных территорий (природного ландшафта, лесной растительности или гослесфонда);

-специального назначения (ритуального назначения);

-акваторий (водного фонда).

2.5. При функциональном зонировании устанавливаются также зоны с особыми условиями использования территорий, в которых действуют ограничения на градостроительную деятельность. Зоны с особыми условиями использования территорий перечисленные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны с особыми условиями использования территорий

| Наименование зон с особыми условиями использования территории | Объекты, для которых устанавливаются зоны |
| --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны* | Предприятия, в том числе сельскохозяйственные предприятия Сооружения Объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники, биотермические ямы, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению ТБО) |
| Санитарный разрыв | Железные дороги, автомобильные стоянки, магистральные газопроводы, компрессорные станции, иные объекты |
| Зоны санитарной охраны | Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения |
| Придорожные полосы | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов |
| Охранные зоны | Объекты электросетевого хозяйства Объекты теплосетевого хозяйства Магистральные трубопроводы Газораспределительные сети Железные дороги Линии и сооружения связи и радиофикации Земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению Особо охраняемые природные территории |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | Водные объекты |
| Зоны затопления, подтопления | Территории вблизи водных объектов |
| Зоны охраны объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) |
| *Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. |

2.6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных зон.

2.7. На основании документов территориального планирования при подготовке правил землепользования и застройки устанавливаются границы территориальных зон. В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок использования земель общего пользования определяется органами местного самоуправления.

## 3.  Объекты местного значения муниципального района, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения

### 3.1. Общие положения

3.1.1. Объектами местного значения муниципального района, являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения муниципального района и в пределах переданных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Брянской области, уставом Стародубского муниципального района. Объекты местного значения оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

3.1.2. Объекты местного значения муниципального района, необходимые для  осуществления органами местного самоуправления муниципального района  полномочий, установленных статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», могут находиться в государственной, муниципальной, частной собственности и собственности общественных организаций.

3.1.3 В соответствии с Законом Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»,  к объектам местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся:

- объекты электро- и газоснабжения поселений;

-автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

-административные здания, необходимые для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

-объекты культурного наследия местного значения муниципального района (памятники архитектуры, памятники истории и монументального искусства), определенные перечнем, утвержденным нормативным актом органов местного самоуправления муниципального района;

-объекты муниципального жилищного фонда муниципального района;

-объекты инженерной инфраструктуры межмуниципального значения, в том числе линейные объекты, расположенные на территории двух и более муниципальных образований, входящих в муниципальный район;

-объекты образования (средние общеобразовательные школы, начальные школы, детские сады, специальные коррекционные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования), здравоохранения, культуры, досуга, физической культуры и спорта, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района;

-объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, получаемых на территории муниципального района, в том числе ямы Беккари;

-объекты для организации ритуальных услуг и содержания межпоселенческих мест захоронения;

-особо охраняемые природные территории местного значения, определенные перечнем, утвержденным нормативным актом органов местного самоуправления муниципального района;

-объекты для организации защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации их последствий, в том числе объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения местного значения;

-иные объекты местного значения, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района и определенные документацией по планировке территории в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района.

3.1.4. Настоящие нормативы конкретизируют и расширяют перечень объектов местного значения муниципального района, утвержденный Законом Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области», с учетом содержания региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области и местных особенностей Стародубского муниципального района.

3.1.5. Последовательность видов объектов местного значения, приведенных ниже, соответствует последовательности   полномочий органов местного самоуправления муниципального района, сформулированных в статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 3.2. Перечень объектов местного значения муниципального района.

3.2.1. Объекты электроснабжения, необходимые для организации  в границах муниципального района электроснабжения поселений:

-понижающие подстанции ПС 110 кВ;

-понижающие подстанции ПС 35 кВ;

-линии электропередач 110 кВ;

-линии электропередач 35 кВ.

Для размещения объектов электроснабжения предназначены зоны инженерной инфраструктуры.

Строительство (реконструкция) объектов электроснабжения осуществляется за счет внебюджетных средств.

3.2.2. Объекты газоснабжения, необходимые для организации  в границах муниципального района газоснабжения поселений:

-газораспределительные станции;

-магистральные газопроводы;

-межпоселковые газопроводы.

Для размещения объектов газоснабжения предназначены зоны инженерной инфраструктуры, в том числе зоны транспортировки газа.

Строительство (реконструкция) объектов газоснабжения осуществляется за счет внебюджетных средств.

3.2.3. Объекты автомобильного транспорта, необходимые для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района:

- автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов,  в том числе  искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог:

а) мостовые сооружения;

в) автобусные остановки

г) площадки для отдыха;

-автозаправочные станции;

-станции технического обслуживания.

Для размещения объектов автомобильного транспорта предназначены зоны транспортной инфраструктуры вне границ населенных пунктов, в том числе зоны транспортных коридоров.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.  Строительство (реконструкция) автозаправочных станций, станций технического обслуживания, площадок для отдыха осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.4.  Объекты  автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района:

-автовокзалы;

-автобусные парки.

Для размещения объектов автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок предназначены зоны транспортной инфраструктуры, в том числе зоны объектов транспортной инфраструктуры.

Строительство (реконструкция) автовокзалов, автобусных парков осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.5.  Объекты образования, необходимые для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения), создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, осуществления мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:

- дошкольные организации;

-общеобразовательные организации, в том числе: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

-школы-интернаты;

-внешкольные учреждения, в том числе: детско-юношеские спортивные школы, школы искусств и др.;

-межшкольные учебно-производственные комбинаты.

Для размещения объектов образования предназначены общественно-деловые зоны.

Строительство (реконструкция) объектов образования осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

3.2.6. Объекты здравоохранения, необходимые для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:

-больничные учреждения, в том числе районные больницы, участковые больницы;

-амбулаторно-поликлинические учреждения;

- фельдшерско-аккушерские пункты;

-аптеки.

Для размещения объектов здравоохранения предназначены общественно-деловые зоны.

Строительство (реконструкция) больничных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-аккушерских пунктов осуществляется по решению органов государственной власти Брянской области за счет средств регионального бюджета.

Строительство (реконструкция) аптек осуществляется на средства  правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.7. Объекты размещения и обезвреживания отходов, необходимые для организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору) транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района:

- полигоны твердых бытовых отходов;

-скотомогильники (биотермические ямы).

Для размещения объектов размещения и обеззараживания отходов предназначены  зоны специального назначения вне границ населенных пунктов, в том числе зоны складирования и захоронения отходов.

Строительство (реконструкция) объектов размещения и обезвреживания отходов осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

3.2.8. Объекты ритуального назначения, необходимые для содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг:

-кладбища;

-бюро ритуального обслуживания.

Для размещения объектов ритуального назначения предназначены  зоны специального назначения вне границ населенных пунктов, в том числе зоны ритуального назначения.

Обустройство кладбищ  осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района и  за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

Строительство (реконструкция) бюро ритуального обслуживания осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.9. Объекты  связи, услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, необходимые для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

-магистральные сети связи;

-отделения почтовой связи;

-торговые центры;

-магазины;

-предприятия общественного питания;

-предприятия бытового обслуживания;

-прачечные-химчистки;

-бани.

Для размещения магистральных сетей связи предназначены зоны инженерной инфраструктуры. Для размещения объектов услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания предназначены общественно-деловые зоны.

Объекты общественного питания и торговли могут находиться и в других зонах (в зоне сельскохозяйственного производства – для обслуживания работающих, в рекреационной зоне – для обслуживания отдыхающих, в зоне автомобильного транспорта – объекты придорожного сервиса)

Строительство (реконструкция) объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания осуществляется   на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.10. Объекты культуры, необходимые для организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района:

-межпоселенческая общедоступная библиотека (центральная районная библиотека);

-межпоселенческая детская библиотека;

-центр культурного развития (межпоселенческий районный Дом культуры);

-краеведческий музей;

-концертный зал.

Для размещения объектов культуры  предназначены общественно-деловые зоны.

Строительство (реконструкция) объектов культуры осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района и за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

3.2.11. Объекты физической культуры и спорта, необходимые для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

- открытые плоскостные спортивные сооружения;

- спортивные залы;

- бассейны.

Для размещения объектов физической культуры и спорта предназначены общественно-деловые и рекреационные зоны.

Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района, так же могут осуществляться на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.12. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия).

Объекты гражданской обороны могут находиться в жилых, общественно-деловых,  промышленных и коммунально-складскиех зонах, в зонах сельскохозяйственного назначения.

Строительство и реконструкция объектов гражданской обороны осуществляется   за счет федерального бюджета и частичного использования средств регионального бюджета и бюджета муниципального района, за счет внебюджетных средств.

3.2.13. Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма, необходимые для, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения:

-мотели;

-туристические гостиницы и турбазы;

-кемпинги;

-базы отдыха;

-детские лагеря и оздоровительные учреждения.

Для размещения объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма  предназначены рекреационные зоны вне границ населенных пунктов.

Строительство (реконструкция) объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

3.2.14. Объекты отдыха, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

-пляжи;

-спасательные станции;

-места массового отдыха населения на водоемах.

Для размещения объектов отдыха предназначены рекреационные зоны.

Строительство (реконструкция) объектов отдыха осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет использования средств бюджета муниципального района.

3.2.15. Объекты сельскохозяйственного производства, необходимые для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию   малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству:

-фермы КРС;

-свинофермы;

-конефермы;

-птицефермы;

-зверофермы;

-кролиководческие фермы;

-теплицы и парники;

-центральные ремонтные мастерские с парком;

-пункты технического обслуживания бригады или отделения с парком;

-комплексы по первичной переработке и хранению зерна;

-предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;

-склады  минеральных удобрений;

-комбикормовые предприятия;

-фермерские (крестьянские) хозяйства;

-другие объекты малого и среднего предпринимательства.

Для размещения объектов сельскохозяйственного производства предназначены зоны сельскохозяйственного назначения вне границ населенных пунктов. Объекты сельскохозяйственного производства могут находиться в зонах сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов.

Строительство (реконструкция) объектов сельскохозяйственного назначения, других объектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства),  так же могут использоваться бюджетные средства различных уровней.

3.2.16. Объекты органов управления, необходимые для деятельности органов местного самоуправления, для организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, для формирования и содержания муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений:

-административные учреждения местного самоуправления муниципального района;

-учреждения органов по делам молодежи;

-муниципальный  архив.

Для размещения объектов органов управления предназначены общественно-деловые зоны.

Строительство (реконструкция) объектов органов управления осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

## 4. Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры

### 4.1 Объекты электроснабжения

4.1.1. Электроснабжение   сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

4.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения (укрупненные показатели электропотребления) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Расчетные показатели (объекты электроснабжения)

| Степень благоустройства поселений | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели электропотребления) | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | электропотребление, кВт/ год на 1 чел. | использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  |
| Сельские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 | Не нормируются |
| Сельские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 | Не нормируются |
| Примечания 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.. 2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. |

4.1.3. Отображению на схеме территориального планирования муниципального района подлежат: понижающие подстанции ПС 110 кВ, понижающие подстанции ПС 35 кВ, линии электропередач 110 кВ, линии электропередач 35 кВ.

4.1.4. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

4.1.5.  При разработке документов территориального планирования в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения воздушной линиями электропередачи (ВЛ) и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются охранные зоны - участки земли и пространства вдоль трасс ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии:

-15 м  – для ВЛ напряжением 35 кВ;

-20 м  – для ВЛ напряжением 110 кВ.

5.1.6. Охранные зоны для понижающих подстанций устанавливаются по периметру ограждения на расстоянии от ограждения:

-15 м – для понижающих подстанций 35 кВ;

-20 м  – для понижающих подстанций 110 кВ.

4.1.6. Санитарные разрывы вдоль трасс ВЛ напряжением ниже 330 кВ не устанавливаются.

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 4.1.3 – 4.1.7 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 4.2. Объекты газоснабжения

4.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Расчетные показатели (объекты газоснабжения)

| Степень благоустройства застройки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа) |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потребление газа, м3/ год на 1 чел. |  |  |
| Централизованное горячее водоснабжение | 120 | Не нормируются |
| Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 | Не нормируются |
| Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 | Не нормируются |
| Примечание - Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). |

4.2.2. Отображению на схеме территориального планирования муниципального района подлежат: газораспределительные станции, магистральные газопроводы, межпоселковые газопроводы.

4.2.3. Магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе подразделяют:

класс I  - при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно;

класс II - при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа включительно

4.2.4. Не допускается прокладка магистральных газопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Расстояния от оси подземных магистральных  газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

Расстояния от оси подземных магистральных  газопроводов до населенных      пунктов и других объектов

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния, м, от оси |
| --- | --- |
|  | I класса | II класса |
|  | условным диаметром, мм |
|  | 300 и менее | св. 300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | св. 300 до 600 |
| Населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей; железнодорожные станции; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи –владельцев коммуникаций. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Садовые домики, дачи; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 100 |
| Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; канализационные сооружения; автомобильные дороги IV, V категорий в параллельном направлен. | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 30 | 50 |
| Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод; опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом; открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более | В соответствии с требованиями ПЭУ |
| Кабели междугородной связи и силовые электрокабели | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи трубопроводов, | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Примечания 1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов - от проектной границы населенного пункта на расчетный срок 20-25 лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, артезианских скважин - от границ отведенных им территорий с учетом их развития; для железных дорог - от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 мот границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог - от подошвы насыпи земляного полотна; для всех мостов - от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и строений - от ближайших выступающих их частей. 2. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий или сооружений. |

4.2.5. Проектирование газоснабжения муниципального района должно осуществляться через газораспределительные станции (ГРС) с различной подачей газа.

Расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных  предприятий, зданий и сооружений, лесных массивов следует принимать в зависимости от класса и диаметра магистрального газопровода, но не менее значений, указанных в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Расстояния от ГРС до населенных  пунктов и других объектов

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния от ГРС (КС), м |
| --- | --- |
|  | Класс газопровода |
|  | I | II |
|  | Условный диаметр газопровода, мм |  |
|  | 300 и менее | св. 300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее |
| Населенные пункты; садоводческие, дачные объединения; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания этажностью 3 и более этажей; железнодорожные станции; аэропорты; речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения речного транспорта; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и других ведомств; телевизионные башни | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 |
| Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I–III; отдельно стоящие: 1–2-этажные жилые здания; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 |
| Автомобильные дороги категорий IV и V | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 50 |
| Лесные массивы пород: хвойных лиственных | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 75 30 | 75 30 | 75 30 | 50 20 |
| Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, напряжением, кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 20 | 80 |
| 35 | 80 |
| 110 | 100 |
| Примечания 1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов - от проектной границы населенного пункта на расчетный срок 20-25 лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, артезианских скважин - от границ отведенных им территорий с учетом их развития; для железных дорог - от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 мот границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог - от подошвы насыпи земляного полотна; для всех мостов - от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и строений - от ближайших выступающих их частей. 2. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий или сооружений. |

4.2.6. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

4.2.7. Рекомендуемые санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с таблицей 4.5.

Таблица 4.5

Рекомендуемые санитарные разрывы от магистральных газопроводов

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы в м для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм |
| --- | --- |
|  | I класс | II класс |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |

4.2.8.  Классификация межпоселковых газопроводов по давлению приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Классификация межпоселковых газопроводов по давлению

| Классификация газопроводов по давлению | Категория | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включ. |
|  | 1 | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включ. |
|  | 2 | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включ. |

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 4.2.2 – 4.2.8 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 4.3. Объекты связи

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, сооружениями связи (кабельными, воздушными, радиорелейными линиями связи) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не устанавливаются.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, земельными участками для сооружениями связи приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Расчетные показатели (размеры земельных участков для сооружений связи)

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Кабельные линии |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: |  |
| при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |
| то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |
| то же, на глубине более 1,3 м | 0,006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |
| Радиорелейные линии |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 40 | 0,80/0,30 |
| 50 | 1,00/0,40 |
| 60 | 1,10/0,45 |
| 70 | 1,30/0,50 |
| 80 | 1,40/0,55 |
| 90 | 1,50/0,60 |
| 100 | 1,65/0,70 |
| 110 | 1,90/0,80 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой,м: |  |
| 30 | 0,80/0,40 |
| 40 | 0,85/0,45 |
| 50 | 1,00/0,50 |
| 60 | 1,10/0,55 |
| 70 | 1,30/0,60 |
| 80 | 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |
| Примечания 1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности; при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001. 3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи. |

4.3.3. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями   СН 461-74  и  ВСН 116-93.

Размещение  линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации на землях связи  вне населенных пунктов, главным образом вдоль автомобильных дорог и существующих трасс.

4.3.4. Полосы земель для кабельных линий связи проектируются вдоль автомобильных дорог при выполнении следующих требований:

-в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции автомобильных дорог;

-размещение полос земель связи на землях наименее пригодных для сельского хозяйства вследствие загрязнения выбросами автомобильного транспорта.

В отдельных случаях, на коротких участках, допускается отклонение трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы, при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений.

4.3.5. В особо неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота, трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) грунты, застроенность, допускается размещение и прокладка кабеля в полосе отвода автомобильных дорог, а в исключительных случаях - по обочине автомобильной дороги.

4.3.6. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует размещать на непригодных для сельского хозяйства землях, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существующих просек.

4.3.7. При выборе трасс кабельных линий вне населенных пунктов и в населенных пунктах следует руководствоваться минимально допустимыми расстояниями прокладки кабелей связи и проводного вещания до других подземных и наземных сооружений согласно ОСТН-600-93.

4.3.8. На трассах  подземных кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участка, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

4.3.9. При подготовке документов территориального планирования следует предусматривать проектирование базовых станций для систем мобильной связи, цифровой магистральной внутризоновой сети на оптико-волоконном кабеле в целях создания транспортной среды для организации служб, предоставляющих услуги связи, в том числе автоматической международной и междугородной связи, мобильной связи, доступа к сети Интернет.

Отображению в документах территориального планирования так же подлежат магистральные сети связи.

4.3.10. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи устанавливаются в соответствии с таблицей 4.8.

Таблица 4.8

Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи

| Линия связи | Ширина полос земель, м |
| --- | --- |
| Кабельные линии |  |
| Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы): |  |
| - для линий связи, кроме линий радиофикации; | 6 |
| - для линий радиофикации. | 5 |
| Кабельные линии |  |
| Полоса земли для установки опор и подвески кабеля | 6 |

4.3.11. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках устанавливаются охранные зоны  в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

4.3.12. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм. Границы санитарно-защитных зон передающих радиотехнических объектов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 4.3.3 – 4.3.11 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

## 5. Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры

### 5.1.  Объекты автомобильного транспорта вне границ населенных пунктов

5.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  автомобильными дорогами местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Расчетные показатели (автомобильные дороги)

| Наименование показателя | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Плотность дорожной сети | 230 км на 1 тыс. км2 | Не нормируются |
| Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы до 90% трудящихся (в один конец) для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из сельских поселений | Не более 60 минут | Не нормируются |

5.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  элементами обустройства автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Расчетные показатели (элементы обустройства автомобильных дорог)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | дороги III категории | дороги IV категории | дороги V категории |  |
| Элементы обустройства автомобильных дорог: |  |  |  |  |
| -автобусные остановки | Не нормируются | Не нормируются | Не нормируются | На дорогахIII категории - между остановками 3 км, на дорогах IV и V категории не нормируется |
| -площадки отдыха | 10-15 автомобилей не единовременную остановку | 10 автомобилей не единовременную остановку | Не нормируется | На дорогах III категории - между площадками 25-30км, на дорогах IV категории - между площадками 45-50 км, На дорогах V категории - не нормируется |
| Примечание - На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |

5.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами дорожного сервиса (автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания, моечными пунктами) в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Расчетные показатели (объекты дорожного сервиса)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции (АЗС) | 1 колонка на 1200 автомобилей | По таблице 5.5 настоящих нормативов |
| Станции технического обслуживания (СТО) | 1 пост на 200 автомобилей | По таблице 5.6 настоящих нормативов |
| Моечные пункты | 1 пост на 200 автомобилей | Не нормируется |

5.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов  приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Расчетные показатели (осредненные нормы отвода земель, необходимые для определения границы полосы отвода автомобильных дорог)

| Категория дороги | Количество полос движения | Общая площадь полосы отвода (гектаров на 1 линейный километр автомобильной дороги) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения | необходимая |
|  |  | поперечный уклон местности не более 1:20 | поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10 | поперечный уклон местности не более 1:20 | поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | 2 | 4,0 | 1,3 | 4,2 | 1,3 | 4,6 | 2,0 | 4,8 | 2,0 |
| IV | 2 | 2,4 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 3,5 | 2,0 | 3,6 | 2,0 |
| V | 1 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 3,3 | 2,0 | 3,4 | 2,0 |
| Примечания 1. В графах три, пять, семь и девять указаны осредненные нормы отвода земель, необходимых для размещения автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса и установления границ полосы отвода автомобильной дороги. 2. В графах четыре, шесть, восемь и десять указаны осредненные нормы отвода земель, отводимых во временное пользование для нужд строительства (на период строительства). 3. Осредненные нормы отвода земель указаны без учета размеров земельных участков, необходимых для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) объектов дорожного сервиса. 4. Осредненные нормы отвода земель, предоставляемых во временное пользование, учитывают только размеры земельных участков для размещения отвалов снимаемого растительного грунта и проезда технологического транспорта. |

5.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5

Расчетные показатели (нормы отвода земель, необходимые для размещения элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса)

| Наименование | Площадь участков (гектаров) |
| --- | --- |
| Элементы обустройства автомобильных дорог |
| Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопавильон, посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник): |  |
| с переходно-скоростной полосой | 0,15 |
| без переходно-скоростной полосы | 0,03 |
| Стационарный пост дорожно-патрульной службы(с площадкой-стоянкой) | 0,1 |
| Объекты дорожного сервиса |
| Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 1 |
| Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления пищи, туалет, душевая, административно-бытовые помещения, павильон бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей) | 1 |
| Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей) | 1 |
| Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники) | 0,2 |
| Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 0,2 |
| Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары) | 0,4 |
| Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) | 0,4 |
| Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) м) | 0,05 |
| Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |
| Примечания 1. При проведении инженерных изысканий и подготовки проектной документации возможно увеличение норм отвода земель в зависимости от категории автомобильной дороги и интенсивности движения. 2. Дополнительно определяются размеры и местоположение земельных участков, необходимых для размещения внешних инженерных сетей, артезианских скважин, очистных сооружений, котельных, защитных сооружений, противопожарных полос, путепроводов, пешеходных переходов, иных зданий и сооружений, предусмотренных требованиями и условиями, включенными в проектную документацию при подготовке акта выбора земельного участка (на стадии предварительного согласования мест размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также при проведении кадастровых работ). При необходимости установленные размеры земельных участков в целях: -водоснабжения от проектируемой артезианской скважины подлежат увеличению на 1 гектар; -сброса канализационных стоков в проектируемые очистные сооружения подлежат увеличению от 0,4 до 1 гектара в зависимости от типа очистных сооружений; -теплоснабжения от проектируемой котельной подлежат увеличению от 0,4 до 0,7 гектара в зависимости от типа котельной. |

5.1.6. Осредненные нормы отвода земель, необходимые для определения границы полосы отвода автомобильных дорог применяются до подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации для определения границ полосы отвода, необходимой для размещения планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог.

5.1.7. Основные расчетные параметры автомобильных дорог приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

Основные расчетные параметры автомобильных дорог

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры автомобильных дорог) | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | дороги III категории | дороги IV категории | дороги V категории |  |
| Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |
| Дорожное полотно: |  |  |  |  |
| -число полос движения | 2 | 2 | 1 | не нормируются |
| -ширина полосы движения, м | 3,5 | 3 | 4,5 и более | - |
| -центральная разделительная полоса | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - |
| -пересечения | Допускаются пересечения в одном уровне, кроме ж/д путей | Допускаются пересечения в одном уровне | Допускаются пересечения в одном уровне | - |
| -примыкания в одном уровне | Допускаются | Допускаются | Допускаются | - |
| -расчетная скорость движения, км/час | 100 | 80 | 60 | - |
| -наименьший радиус кривых в плане, м | 600 | 300 | 150 | - |
| -наибольший продольный уклон,% | 50 | 60 | 70 | - |
| -ширина земляного полотна, м | 12,0 | 10,0 | 8,0 | - |
| Искусственные дорожные сооружения: |  |  |  |  |
| -мостовые сооружения | В зависимости от условий трассирования дороги, принятых градостроительно-планировочных решений, а также русловых, гидрогеологических, экологических, ландшафтных и других условий, влияющих эксплуатационные показатели участка дороги | - |

5.1.8. Для автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от  класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Ширина  придорожной полосы для дорог III- IV категории составляет 50 м.

Ширина придорожной полосы для дорог V категории составляет 25 м.

5.1.9. Для автомобильных дорог устанавливается расстояние от источника химического, биологического и (или) физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарный разрыв). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5.1.10. Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее приведенных в таблице 5.7.

Таблица 5.7

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки

| Категория автомобильных дорог | Расстояние от бровки земляного полотна, м, не менее |
| --- | --- |
|  | до жилой застройки | до садоводческих огороднических, дачных объединений |
| Дороги III категории | 100 | 50 |
| Дороги IV категории | 50 | 25 |

5.1.11. Размещение АЗС и дорожных СТО должно производиться на основе экономических  и статических изысканий.

5.1.12. Мощность АЗС и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 5.8.

Таблица 5.8

Нормативные параметры  АЗС

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | одностороннее |
| Примечания 1. При расположении АЗС в зоне пересечения автомобильных дорог ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках. 2. При расчете потребности в автозаправочных станциях следует учитывать, что на первом перегоне от городского округа, крупного сельского поселения протяженностью 20-40 км около 90 % составляют автомобили, выполняющие пригородные рейсы. В расчетах следует принимать, что доля автомобилей, нуждающихся в заправке на первых перегонах, составляет около 50 %. В соответствии с этим потребность автотранспорта в заправках принимается с коэффициентом 0,5. 3. На последующих перегонах, но не далее 100 км от таких поселений, доля автомобилей, нуждающихся и заправке, составляет около 75 % от общей интенсивности движения. Поправочный коэффициент в данном случае – 0,75. 4. На остальном протяжении дороги в расчет принимается весь транспорт. |

5.1.13. Количество постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 5.9.

Таблица 5.9

Нормативные параметры  станций технического обслуживания

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Количество постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км | Размещение СТО |
| --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | одностороннее |
| 2 000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | одностороннее |
| 3 000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | одностороннее |

Примечаниея

1. Расчетные показатели, приведенные в таблице 5.3 и таблице 5.5.( в части объектов дорожного сервиса) настоящего подраздела, носят рекомендательный характер.

2. Нормативные параметры, приведенные в пунктах  5.1.6 – 5.1.13 настоящего подраздела применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 5.2. Объекты  автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок

5.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами местного значения, необходимыми для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 5.10.

Таблица 5.10

Расчетные показатели (объекты  автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автовокзал, автостанция | 1 объект/ поселение | Радиус пешеходной доступности -700 м |
| Автобусные парки | 1 объект/транспортное предприятие | Не нормируется |

5.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для объектов автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11

Расчетные показатели (нормы отвода земель для объектов  автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок)

| Наименование | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- |
| Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перронами для посадки и высадки пассажиров и площадками для длительной стоянки автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками городского пассажирского транспорта) | 1 |
| Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) | 0,5 |

Примечания

1. Расчетные показатели, приведенные в настоящем подразделе, носят рекомендательный характер.

## 6. Нормативы градостроительного проектирования общественно – деловых зон

### 6.1. Общие  требования

6.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В общественно-деловых зонах могут также размещаться жилые дома.

6.1.2. При формировании системы обслуживания в общественно-деловой зоне должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

К объектам повседневного обслуживания относятся учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, и расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (детские сады, школы, магазины повседневного спроса, клубы, библиотеки, предприятия бытового обслуживания, фельдшерско-аккушерские пункты, аптечные пункты).

К объектам периодического обслуживания относятся учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (административно-управленческие организации в поселении, отделения связи, учреждения дополнительного образования, кинотеатры, музеи,  центральные районные больницы, поликлиники, спортзалы, детские спортивные школы, торговые центры, рынки, специализированные предприятия бытового обслуживания).

К объектам эпизодического обслуживания относятся учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (административный центр муниципального района, отделение полиции, рестораны, кафе, торговые комплексы и др.).

6.1.3. Административный центр  муниципального района город Стародуб обслуживают население в радиусе транспортной доступности (периодическое обслуживание) не более 60 минут. При превышении этого радиуса следует создавать подрайонные центры, в том числе первого и второго уровней, которые обслуживают население в радиусе 30-45 минутной транспортной доступности.

6.1.4. В сельских поселениях общественно-деловая зона формируется в административном центре поселения.

В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

6.1.5. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами объектов обслуживания и регламентируется нормативными параметрами градостроительного проектирования.

Нормативными показателями плотности общественно-деловой застройки являются:

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %.

6.1.6. Плотность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, рекомендуется принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра.

6.1.7. Все объекты местного значения Стародубского муниципального района,  относящиеся к учреждениям социальной инфраструктуры, находятся на территории сельских поселений. В связи с этим все расчетные показатели приняты только для сельских поселений (сельских населенных пунктов).

### 6.2. Объекты образования

6.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами образования, в том числе земельными участками для объектов образования  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Расчетные показатели (объекты образования)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, в том числе: | Устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения муниципального образования, принимая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)-85%, ориентировочно 79 мест на 1тыс. человек. |  |  |
| общего типа | Уровень охвата детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)-70%, ориентировочно 65 мест на 1тыс. человек. | Радиус пешеходной доступности – 500 м. Для сельских районов допускается радиус пешеходной доступности до 1 км. | Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций при вместимости: -до 100 мест- 44 кв.м. на 1 место; свыше 100 мест – 38 кв.м на 1 место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% -в условиях реконструкции, на 10% - в поселениях- новостройках. |
| специализированного | 3%, ориентировочно 3 места на 1 тыс. человек | не нормируются | не нормируются |
| оздоровительного | 12% ориентировочно 11 мест на 1 тыс. человек | не нормируются | не нормируются |
| Общеобразовательные организации | По демографической структуре охват 100 % возрастной группы от 7до 18 лет , ориентировочно 78 мест на 1тыс. человек. | Радиус пешеходной доступности принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования: для учащихся I ступени обучения – не более 2,0 км, для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4,0 км. Время транспортной доступности (в одну сторону): для учащихся I ступени обучения – не более 15 минут; для учащихся II и III ступеней обучения – не более 30 минут | Размеры земельных участков образовательных организаций при вместимости: до 400 учащихся- 55 кв.м. на 1 учащегося; от 400 до 500 учащихся – 65 кв.м на 1 учащегося. |
| Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьников, ориентировочно 9 мест на 1 тыс. человек, в том числе по видам зданий, %: дом детского творчества – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%. | При размещении в здании общеобразовательной школы радиус пешеходной доступности для учащихся I ступени обучения – не более 2,0 км, для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4,0 км. | По заданию на проектирование |
| Школы-интернаты | По заданию на проектирование, но не менее 0,6 мест на 1тыс. человек. | Не нормируются | При вместимости: 200-300 мест – 70 кв.м. на 1 уч-ся 300-500 мест – 65 кв.м на 1 уч-ся 500 и более мест – 45 кв.м на 1 учащегося |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | 8% от общего числа учащихся, ориентировочно, 6 мест на 1 тыс. человек | Не нормируются | Не менее 2 га на объект. При устройстве полигона или трактодрома -3 га |
| Детские лагеря отдыха | По заданию на проектирование | Не нормируются | 200 кв м на 1 место |
| Примечания 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. При расстояниях, превышающих радиус пешеходной доступности, для учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательного учреждения и обратно. Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать 30 мин. 2. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 3. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий, рекомендуется предусматривать интернат при общеобразовательном учреждении из расчета 10 % мест общей вместимости учреждения. 4. Размеры школьных земельных участков могут быть: -уменьшены на 20% в условиях реконструкции; -увеличены на 30% в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях колхозов. 4. Размеры земельных участков дошкольных образовательных учреждений могут быть: -уменьшены на 15% в условиях реконструкции. 5. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |

6.2.3. Санитарные разрывы от зданий и границ образовательных организаций  в целях обеспечения нормативных условий инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок, приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Санитарные разрывы  от зданий и границ участков образовательных организаций

| Наименование земельного участка (элемента земельного участка) | Единица измерения | Расстояния от зданий (границ участков) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации |
| До красной линии | м | 10 | 10 |
| До стен жилого дома | м | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |
| До границ земельных участков кладбищ традиционного захоронения | м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пункте  6.2.3 настоящего подраздела применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 6.3. Объекты здравоохранения

6.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами здравоохранения, в том числе земельными участками для объектов здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района,  приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Расчетные показатели (объекты здравоохранения)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (районные больницы) со вспомогательными зданиями и сооружениями | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1 больницы на 20-100 тыс. жителей, не менее 13,47 коек на 1 тыс. человек. Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. | В административном центре в пределах транспортной доступности - не более 60 минут. При наличии отделения скорой медицинской помощи радиус обслуживания устанавливается с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, с учетом 20-минутной транспортной доступности. | При вместимости: до 50 коек – 210 м2 на 1 койку; 50-100 коек – 210-160 м2 на 1 койку; 100-200 коек – 160-110 м2 на 1 койку; 200-300 коек – 110-80 м2 на 1 койку; 300-500 коек – 80-60 м2 на 1 койку (для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений, площадь участка может быть уменьшена по заданию на проектирование, при размещении парковой зоны и парковок, площадь участка должна быть увеличена по заданию на проектирование) |
| Участковые больницы | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1 больницы на 5-20 тыс. жителей, не менее 13,47 коек на 1 тыс. человек. Участковая больница, расположенная в сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. | В сельской местности – в пределах транспортной доступности 30-45 минут. | При вместимости: до 50 коек – 210 м2 на 1 койку; 50-100 коек – 210-260 м2 на 1 койку. (для больниц с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений, площадь участка может быть уменьшена по заданию на проектирование) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1 поликлиники на 20-50 тыс. жителей, не менее 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория (на 20% менее общего норматива | В административном центре в пределах транспортной доступности - не более 60 минут. В сельской местности – в пределах 30 минут пешеходно- транспортной доступности. | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект |
| Фельдшерско-аккушерские пункты | По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на каждый населенный пункт | В сельской местности – в пределах 30 минут пешеходно- транспортной доступности. | 0,2 га на объект |
| Аптеки | По заданию на проектирование, ориентировочно: -1 аптека на 6,2 тыс. человек; Но не менее 1 объекта на сельское поселение | В сельской местности – в пределах 30 минут пешеходно -транспортной доступности. 1 объект на каждый населенный пункт | 0,2-0,3 га на объект. Возможно встроенно-пристроенное. В сельских поселениях, как правило, при амбулатории и ФАП. |
| Примечания 1. Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. 2. Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) |

Примечания

1. В связи с тем, что объекты здравоохранения,  строятся и реконструируются за счет регионального бюджета (аптеки - на средства  правообладателей земельных участков), нормативы, приведенные в таблице 6.3 настоящего подраздела, носят рекомендательный характер и являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

2. Объекты здравоохранения, за исключением аптек, нормируются региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденными постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012г. №1121.

### 6.4. Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

6.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального района, предприятиями связи и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Расчетные показатели (объекты услуг связи)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Районный узел почтовой связи | Принимаются по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, но не менее 1 объекта на район | Не нормируются |
| Отделение почтовой связи | 1 объект на 1,7 тыс. человек, но не менее 1 объекта на сельское поселений. | Радиус обслуживания -3 км |
| Передвижное отделение связи, пункт связи, | 1 передвижное отделение связи на 1 тыс. человек населения, проживающего на расстоянии свыше 3-х км от отделения почтовой связи при условии круглогодичной транспортной доступности, 1 пункт связи на 400-500 человек населения, проживающего на расстоянии свыше 3-х км от отделения почтовой связи при условии невозможности организации передвижного отделения связи | Радиус обслуживания – свыше 3-х километров |
| Центральная телефонная станция | Принимаются по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Ориентировочно - 1 объект на район | Не нормируются |
| Примечание - В состав сельских отделений связи включены помещения АТС. |

6.4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для сельских отделений связи, размещенных в отдельно стоящих зданиях приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Расчетные показатели (размеры земельных участков сельских отделений связи)

| Наименование объекта | Количество обслуживаемого населения, тыс. человек | Размеры земельных участков (площадь), га |
| --- | --- | --- |
| Отделения связи | 0,5-1,2 | 0,30 |
|  | 1,2-2,0 | 0,35 |
|  | 2,0-3,5 | 0,40 |

6.4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для предоставления услуг общественного питания и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Расчетные показатели (объекты общественного питания)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | Радиус обслуживания–2000м Радиус пешеходной доступности – не более 30 минут |
| Примечание - В производственных зонах сельских поселений и других местах приложения труда, а так же на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. |

6.4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для объектов общественного питания, приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Размеры земельных участков объектов общественного питания

| Наименование объекта | Число посадочных мест | Размеры земельных участков (площадь), га на 100 мест |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания | до 50 | 0,20 – 0,25 |
|  | свыше 50 –до 150 | 0,15 – 0,20 |

6.4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для предоставления услуг торговли и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8

Расчетные показатели (объекты торговли)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Торговые центры | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | В границах поселения радиус пешеходно-транспортной доступности – не более 60 минут. В административном центре радиус транспортной доступности – не более 60 минут |
| Магазины продовольственных товаров повседневного спроса | 100 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | Радиус обслуживания–2000м Радиус пешеходной доступности – не более 30 минут |
| Магазины непродовольственных товаров повседневного спроса | 200 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | То же |
| Магазины продовольственных товаров | 100 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | В границах поселения радиус пешеходно-транспортной доступности – не более 60 минут |
| Магазины непродовольственных товаров | 200 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | То же |

6.4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для объектов торгового назначения, приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9

Расчетные показатели (размеры земельных участков объектов торгового назначения)

| Наименование объекта | Число жителей в сельском поселении, тыс. человек | Торговая площадь, м2 | Размеры земельных участков (площадь), га |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые центры сельских поселений | до 1 | - | 0,10 – 0,20 |
|  | от 1 до 3 | - | 0,20 – 0,40 |
|  | от 3 до 4 |  | 0,40 – 0,60 |
| Предприятия торговли | - | до 250 | 0,8 га на 100м2 торговой площади |
|  | - | от 250 до 650 | 0,08 – 0,06 га на 100м2 торговой площади |
| Примечание - В случае автономного обеспечения предприятия торговли инженерными системами и коммуникациями, а так же размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |

6.4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для предоставления услуг бытового обслуживания и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 6.10.

Таблица 6.10

Расчетные показатели (объекты бытового обслуживания)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 4 рабочих места на 1 тыс. человек, но не менее 1 объекта на сельское поселение | Радиус пешеходной доступности – 2000 м |
| Производственные предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения | 3 рабочих места на 1 тыс. человек | В границах поселения радиус пешеходно-транспортной доступности – не более 60 минут. В административном центре радиус транспортной доступности – не более 60 минут |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | 20 кг/смену белья на 1 тыс. человек | Радиус пешеходной доступности – 2000 м |
| Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | 1,2 кг/смену вещей на 1 тыс. человек | Радиус пешеходной доступности – 2000 м |
| Бани | 7 помывочных мест 1 тыс.человек | Радиус пешеходной доступности – 2000 м |

6.4.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для объектов бытового обслуживания, приведены в таблице 6.11.

Таблица 6.11

Расчетные показатели (размеры земельных участков объектов бытового обслуживания)

| Наименование объекта | Мощность предприятия, рабочих мест | Размеры земельных участков (площадь), га |
| --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 10 - 50 | - 0,10 – 0,20 га на 10 рабочих мест |
| Производственные предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения | - | 0,52-1,2 га на объект |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | - | 0,1-0,2 га на объект |
| Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | - | 0,1-0,2 га на объект |
| Бани | - | 0,2-0,4 га на объект |

6.4.9. На территории сельских поселений следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения.

6.4.10. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в сельских населенных пунктах следует дополнительно учитывать приезжающее население из других населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение не более 30 мин.

Примечание – расчетные показатели, приведенные в настоящем подразделе 6.4, носят рекомендательный характер и являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

### 6.5. Объекты культуры

6.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12

Расчетные показатели (объекты культуры)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Межпоселенческая общедоступная библиотека (центральная районная библиотека) | 1 объект на муниципальный район | Радиус транспортной доступности – не более 60 минут |
| Межпоселенческая детская библиотека | 1 объект на муниципальный район | То же |
| Центр культурного развития (межпоселенческий районный Дом культуры) | 1 объект на район мощностью (независимо от количества населения) | То же |
| Краеведческий музей | 1 объекта на муниципальный район (независимо от количества населения) | То же |
| Концертный зал | 1 объект на муниципальный район | То же |
| Примечания 1. В административном центре муниципального района создаются межпоселенческие учреждения клубного типа с целью создания условий для обеспечения поселений услугами организации досуга и создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, информационно-методические центры с целью методического обеспечения учреждений клубного типа. 2. При превышение радиуса обслуживания объектов культуры (в пределах транспортной доступности не более 60 минут), расположенных в административном центре района, необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского поселения в пределах транспортной доступности 35 – 40 минут. 3. Музей может быть создан при наличии предметов или коллекций в муниципальном образовании. В зависимости от состава фондов на уровне муниципального района вместо краеведческого музея может быть создан тематический музей с разделом краеведения. 4. Концертный зал может быть создан в муниципальном районе, в состав которого не входит городское поселение или население которого превышает 100 тыс. человек. |

6.5.2. Размеры земельных участков для объектов культуры определяются по заданию на проектирование.

### 6.6. Объекты физической культуры и спорта

6.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами физической культуры и спорта расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 6.13.

Таблица 6.13

Расчетные показатели (объекты физической культуры и спорта)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Открытые плоскостные спортивные сооружения (игровые поля, игровые площадки, места для занятия легкой атлетикой) | 19,50 тыс. м2 общей площади на 10 тыс. человек. | Радиус транспортной доступности – не более 60 минут |
| Спортивные залы | 3,5 тыс. м2 площади зала на 10 тыс. человек | Радиус транспортной доступности – не более 60 минут |
| Бассейны (крытые и открытые общего пользования) | 20 – 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | Радиус транспортной доступности – не более 60 минут |
| Примечания 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 2. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 3. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте сельского поселения. |

6.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для открытых плоскостных спортивных сооружений – 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек.

6.2.3. Размеры земельных участков для других объектов физической культуры и спорта определяются по заданию на проектирование.

### 6.7.  Объекты органов управления

6.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для деятельности органов местного самоуправления, для организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, для формирования и содержания муниципального архива и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 6.14.

Таблица 6.14

Расчетные показатели (объекты органов управления)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Административное здание местного самоуправления муниципального района | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности – 60 минут |
| Учреждения органов по делам молодежи. | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности – 60 минут |
| Муниципальный архив | По заданию на проектирование, не менее 1 объекта на район. | не нормируются |

6.7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками объектов местного значения, необходимых для деятельности органов местного самоуправления, в том числе для организации и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью – 50 м2 на одного сотрудника учреждения при этажности здания 3 этажа.

6.7.2. Размеры земельных участков объектов местного значения, необходимых для формирования и содержания муниципального архива устанавливаются в задании на проектирование.

## 7. Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения

### 7.1.  Объекты размещения и обезвреживания отходов

7.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, биологических отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Расчетные показатели (объекты размещения и обезвреживания отходов)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Полигоны ТБО | Определяются схемой санитарной очистки поселений Стародубского муниципального района. | Не нормируются |
| Скотомогильники | По представлению органов Россельхознадзора | Не нормируются |

7.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района земельными участками  для предприятий и сооружений по  обезвреживанию захоронению твердых бытовых и биологических отходов  и размеры их санитарно-защитных зон приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Расчетные показатели (размеры земельных участков предприятий и сооружений по  обезвреживанию захоронению ТБО). Нормативные параметры  санитарно-защитных зон

| Предприятия, сооружения | Размеры земельных участков | Санитарно-защитные зоны |
| --- | --- | --- |
| Полигоны ТБО | 0,02 га на 1 тыс. тонн твердых отходов | 500 м |
| Поля компостирования | 0,5 – 1,0 га на 1 тыс. тонн твердых отходов | 500 м |
| Скотомогильники с захоронением в ямах | Не менее 600 м2. (Сухой, возвышенный участок с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 м от поверхности земли) | До жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; до скотопрогонов и пастбищ - 200м; до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м. |
| Скотомогильники с биологическими камерами | Не менее 600 м2. (Сухой, возвышенный участок с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 м от поверхности земли) | До жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 500 м; до скотопрогонов и пастбищ - 200м; до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м. |
| Примечание - Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. |

7.1.3. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО. Полигоны ТБО могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

7.1.4. Не допускается размещение полигонов:

-в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

-в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

-в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

7.1.4. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Категорически запрещается размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории особо охраняемых территорий (в том числе особо охраняемых природных территориях, водоохранных, пригородных зонах, зонах охраны источников водоснабжения).

7.1.5. Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора по Брянской области, если с момента последнего захоронения:

в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму – не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пункте 7.1.2(санитарно-защитные зоны). – 7.1.5 настоящего подраздела, носят рекомендательный характер.

### 7.2. Объекты ритуального назначения

7.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами, необходимыми для формирования и содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг,  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Расчетные показатели (объекты ритуального назначения)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Кладбища | 0,24 га на 1 тыс. человек | Не нормируются |
| Бюро ритуального обслуживания | 1 объект на район | Не нормируются |

7.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

-первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;

-зон санитарной, санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

-с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

-на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

7.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

-санитарно-эпидемиологической обстановки;

-градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

-почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

-эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

-транспортной доступности.

7.2.4. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

7.2.5. Размеры санитарно-защитных зон для кладбищ (расстояния от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков)  принимаются не менее:

-100 м – при площади кладбища 10 га и менее;

-300 м  – при площади кладбища от 10 до 20 га;

-500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га;

-50 м  –для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, сельских кладбищ.

При этом кладбища должны размещаться на расстоянии не менее:

-100 м от стен жилых домов, зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций при площади кладбища 10 га и менее (при большей площади кладбищ – в зависимости от размера соответствующей санитарно-защитной зоны);

-6 м – от красной линии магистральных улиц;

-1000 м -от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения, с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водного источника и времени фильтрации.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

7.2.6. Бюро ритуального обслуживания должны размещаться на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

7.2.7. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пункте 7.2.2. – 7.2.7 настоящего подраздела, носят рекомендательный характер.

## 8. Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного назначения

### 8.1 Объекты сельскохозяйственного производства

8.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами местного значения, необходимыми для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию   малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов не нормируются.

8.1.2. Предельные нормативные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам из земель, находящихся в собственности Брянской области и собственности муниципальных образований, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства устанавливаются в соответствии с Законом Брянской от 7 октября 2002 года N 68-З «О нормах предоставления земельных участков гражданам на территории Брянской области».

8.1.3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев бесплатного предоставления земельных участков многодетным гражданам, устанавливаются:

-для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения: минимальный - 3 га, максимальный – 200 га;

- для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;

- для ведения огородничества: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;

- для ведения животноводства:  максимальный – 0,50 га;

- для ведения дачного строительства: минимальный - 0,10 га, максимальный - 0,15 га.

8.1.4. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

8.1.5. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в собственности Брянской области и собственности муниципальных образований, бесплатно в собственность гражданам, имеющим право (льготы) на бесплатное получение земельных участков  устанавливаются:

-для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – в пределах среднерайонной земельной доли;

- для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства – 0,40 га;

- для ведения животноводства -0,5 га.

8.1.6. Размеры (площади) земельных участков для размещения сельскохозяйственных предприятий зданий, сооружений определяются по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

8.1.7. Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий производственной зоны должны быть не менее приведенных в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| Крупного рогатого скота * | Товарные |  |
|  | Молочные при привязном содержании коров |  |
|  | на 400 и 600 коров | 45; 51 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | на 400 и 600 коров | 45; 51 |
|  | Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
|  | на 400 и 600 коров | 45 |
|  | Выращивание нетелей |  |
|  | до 900 скотомест | 51 |
|  | Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
|  | до 3000 скотомест | 38 |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |
|  | до 3000 скотомест | 38 |
|  | Откомочные площадки |  |
|  | до 1000 скотомест | 55 |
|  | Племенные |  |
|  | Молочные |  |
|  | до 400 и 600 коров | 46; 52 |
|  | Мясные |  |
|  | на 400 и 600 коров | 47 |
|  | на 800 коров | 52 |
|  | Выращивание нетелей |  |
|  | до 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| Свиноводческие | Товарные |  |
|  | Репродукторные |  |
|  | до 6000 голов | 35 |
|  | Откормочные |  |
|  | до 6000 голов | 38 |
|  | С законченным производственным циклом |  |
|  | до 6000 и 12000 голов | 35 |
|  | Племенные |  |
|  | до 200 основных маток | 45 |
| Коневодческие | на 50 голов | 39 |
| Птицеводческие ** | Яичного направления |  |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 25 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Куры-бройлеры |  |
|  | на 3 млн. бройлеров | 28 |
|  | Утиные |  |
|  | на 500 тыс. утят-бройлеров | 28 |
|  | Индейководческие |  |
|  | на 250 тыс. индюшат-бройлеров | 22 |
|  | Племенные |  |
|  | Яичного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
|  | племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
|  | Мясного направления |  |
|  | племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| Звероводческие и кролиководческие | Содержание животных в шедах |  |
|  | кролиководческие | 24 |
|  | Содержание животных в зданиях |  |
|  | кролиководческие | 45 |
| Тепличные | Многопролетные теплицы общей площадью |  |
|  | 6 га | 54 |
|  | 12 га | 56 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
|  | общей площадью до 5 га | 42 |
| По ремонту сельскохозяйствен-ной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
|  | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| Глубинные складские комплексы минеральных удобрения | до 1600 т | 27 |
|  | от 1600 до 3200 т | 32 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |
|  | По обработке продовольственного и фуражного зерна | 30 |
| Фермерские (крестьянские) хозяйства | По производству молока | 40 |
|  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
|  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
|  | Птицеводческие яичного направления | 27 |
|  | Птицеводческие мясного направления | 25 |
| * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %. ** Показатели приведены для одноэтажных зданий. Примечания 1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий. 2. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением. 3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. 4. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных и птиц, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли. 5. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. |

8.1.8. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые, исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования, в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

8.1.9. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий и зооветеринарными разрывами от животноводческих и птицеводческих предприятий.

8.1.10. Размеры  санитарно-защитных зон, установленные в соответствии с классом опасности сельскохозяйственные предприятий, зданий и сооружений, приведены ниже.

I. Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных производств и объектов

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

-свиноводческие комплексы;

- комплексы крупного рогатого скота;

-открытые хранилища навоза и помета.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

-свинофермы от 4 до 12 тыс. голов;

-фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка;

-фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год;

-открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза;

-закрытые хранилища навоза и помета;

-склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т;

-производства по обработке и протравлению семян;

-склады сжиженного аммиака.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

-свинофермы до 4 тыс. голов;

-фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие;

-фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров;.

-площадки для буртования помета и навоза;

5. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.

-обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта);

-звероводческие фермы, в том числе кролиководческие;

-гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

-тепличные и парниковые хозяйства;

-склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т;

-склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции);

-мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков;

-цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

-хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 100 голов;

-склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

-хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

-материальные склады;

-хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов.

II. Санитарно-защитные зоны производственных предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Санитарно-защитные зоны производственных предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов

| Наименование | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- |
| Мясокомбинаты и мясохладобойни | 1000 |
| Бойни мелких животных и птиц, а также скотобойные объекты мощностью 50-500 т/сут. | 300 |
| Мясоперерабатывающие производства | 300 |
| Молочные, маслобойные, сыродельные производства | 100 |
| Овоще-, фруктохранилища | 50 |
| Производства пищевые заготовочные, включая школьно-базовые столовые | 50 |
| Производство колбасных изделий без копчения | 50 |
| Производства по переработке фруктов и овощей | 50 |
| Малые предприятия и цеха малой мощности по переработке: - мяса – до 5 т/сут. без копчения - молока – до 10 т/сут. -хлеба и хлебо-булочных изделий – до 2,5 т/сут. | 50 |
| Примечание - Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства |

8.1.11. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, защитными лесами допускается в исключительных случаях.

8.1.12. Не допускается размещение производственных зон:

-на месте закрытых полигонов для твердых бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

-на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов;

-в зонах овражной эрозии, карстовых процессов, просадки лессовых грунтов, подтопления, русловой эрозии, затопления, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

-в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

-во всех зонах округов санитарной, санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

-в водоохранных и прибрежных зонах водоемов и водотоков;

-на землях зеленых зон;

-на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

-на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без разрешения государственного органа Брянской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

8.1.13. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности, при согласовании с ведомствани.

8.1.14. Допускается размещение производственных зон в водоохранных зонах рек и водоемов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и водотоков при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Примечания

1. Расчетные показатели, приведенные в пунктах 8.1.6. - 8.1.7 настоящего подраздела, носят рекомендательный характер, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

## 9.  Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон

### 9.1.  Объекты  отдыха

9.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в том числе земельными участками,  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Расчетные показатели (объекты отдыха)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Пляжи: |  |  |  |
| речные и озерные | 1600 м2 пляжа на 1 тыс. человек | Доступность на общественном транспорте– не более 1,5 часа | 8 м2 на 1 посетителя |
| речные и озерные, размещаемые на землях пригодных для сельского хозяйства | 1000 м2 пляжа на 1 тыс. человек | То же | 5 м2 на 1 посетителя |
| Детский сектор пляжа (речные и озерные) | 800 м2 пляжа на 1 тыс. человек | То же | 4 м2 на 1 посетителя |
| Спасательные станции | 1 объект на 50 человек | Не нормируется |  |
| Места массового отдыха населения на водоемах. | По заданию на проектирование | Не нормируется |  |

9.1.2. Водные объекты используются в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления с соблюдением требований охраны жизни людей на водных объектах.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

9.1.3. Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на 1 посетителя.

Расчет числа единовременных посетителей пляжей следует вести с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжей, равным 0,2.

9.1.4. На прилегающих к водным объектам территориях запрещается возведение сооружений прекращающих доступу граждан к водным объектам общего пользования, застройка береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и ограждений.

9.1.5. Зона рекреации водных объектов с учетом местных условий должна быть удалена от гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения.

Зона рекреации должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.

9.1.6. К поверхностным водным объектам, которые могут находится в собственности органов местного самоуправления муниципального района  относятся пруды и обводненные карьеры.

Пруды и обводненные карьеры так же могут находиться  в собственности физического или юридического лица.

Реки и ручьи, протекающие по территории Стародубского района,  находятся в собственности Российской Федерации.

9.1.7. В рамках полномочий по осуществлению мер по охране водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса органами государственной власти Брянской области устанавливаются границы водоохранных зон и прибрежные защитные полосы рек и ручьев.

9.1.8. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных районов, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

9.1.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований  могут устанавливать правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд находящихся в собственности органов местного самоуправления.

9.1.10. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, доводится до сведения населения через средства массовой информации, а также посредством установки специальных информационных знаков, стендов и щитов вдоль берегов водных объектов общего пользования.

Размещение информации о местах массового отдыха у воды, изготовление и установка в целях безопасности средств оповещения о запретах и ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, предоставление экологической информации по вопросам использования и охраны водных объектов осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов в соответствии с функциональными обязанностями и полномочиями

Примечание - Информация, приведенная в пунктах  9.1.2 – 9.1.10 настоящего подраздела применяется справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 9.2.  Нормативные параметры застройки лечебно - оздоровительных местностей

### Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма

9.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами оздоровительных учреждений, отдыха и туризма и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2

Расчетные показатели (объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Мотели | По заданию на проектирование, ориентировочно 2-3 места на 1 тыс. человек | Не нормируется |
| Туристические гостиницы и турбазы | По заданию на проектирование, ориентировочно 5-9 мест на 1 тыс. человек | Не нормируется |
| Кемпинги | По заданию на проектирование, ориентировочно 5-9 мест на 1 тыс. человек | Радиус транспортной доступности – не более 1,5 часа |
| Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы | По заданию на проектирование, ориентировочно :с ночлегом 10-15 мест на 1 тыс. человек; без ночлега: 72-112 мест на 1 тыс. человек. | Радиус транспортной доступности – не более 1,5 часа |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности – не более 1,5 часа |

9.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района земельными участками для объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3

Расчетные показатели (размеры земельных участков для объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма)

| Наименование объекта | Вместимость, мест | Размеры земельных участков (площадь), га |
| --- | --- | --- |
| Мотели | 500-1000 | 75-100 |
| Туристические гостиницы и турбазы | 500-1000 | 50-80 |
| Кемпинги | до 500 | 150 |
|  | 500-1000 | 135 |
| Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы: | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | 160 | 200 |
|  | 400 | 175 |
|  | 800 | 150 |

Примечание - Информация, приведенная в пунктах  9.2.3. – 9.2.4. настоящего подраздела применяется справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 9.3. Особо охраняемые природные территории.

9.3.1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и для которых установлен режим особой охраны.

93.2. На территории Стародубского муниципального района имеются две особо охраняемые территории регионального значения и семь памятников природы местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий в Стародубском районе составляет 208,1 га.

9.3.2. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов сельских поселений), документации по планировке территории.

9.3.3. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На территориях охранных зон устанавливаются ограничения хозяйственной и градостроительной деятельности, обеспечивающие снижение неблагоприятных воздействий на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности данных территорий. Условия размещения таких объектов устанавливаются при определении границ охранных зон и режимов их хозяйственного использования.

9.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района, касающиеся особо охраняемых территорий местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких территорий  не могут устанавливаться.

9.3.5. Разработка документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории в части, касающейся особо охраняемых природных территорий, осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 31.12.2005г. №123-З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.

Примечание - Нормативные параметры, приведенные в настоящем подразделе 9.3  являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

9.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

9.4.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов создаются в целях поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования и имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

9.4.2. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, а также режим их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

9.4.3. Ширина водоохранных зон устанавливается:

для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-до 10 км – 50 м;

-от 10 до 50 км – 100 м;

-от 50 км и более – 200 м.

для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с прибрежной защитной полосой;

для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м;

для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 50 м;

для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами отводов.

9.4.4. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается:

в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет для уклона:

-обратного или нулевого– 30 м;

-до 3 градусов – 40 м;

-3 и более градуса – 50 м.

для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м;

для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

9.4.5.  В границах водоохранных зон запрещаются:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

9.4.6.  В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

9.4.7.  В границах прибрежных защитных полос наряду ограничениями, указанными в п. 11.3.15 настоящих нормативов, запрещаются:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Примечание - Нормативные параметры, приведенные в настоящем подразделе 9.4  являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

## 10. Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

10.1. Границы территорий объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения отображаются в документах территориального планирования, на основании ранее утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.

10.2. Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10.3. На территории Стародубского муниципального района имеются 27 объектов культурного наследия регионального значения и 91 вновь выявленный объект культурного наследия.  Так же на территории района находятся воинские захоронения, стоящие на балансе сельских поселений. В настоящее время они не являются объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) местного значения, хотя имеют все признаки таких объектов. Органами местного самоуправления и населением муниципального Стародубского района осуществляется постоянный уход за воинскими захорониями.

10.4. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

10.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района, касающиеся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения муниципального района, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов  не могут устанавливаться.

10.6. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории в части, касающейся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006г. №11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Брянской области», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.

Примечание - Нормативные параметры, приведенные в настоящем разделе 10 являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

## 11. Объекты местного значения, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для  организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Расчетные показатели (объекты гражданской обороны)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Защитные сооружения, в том числе: | Уровень охвата: 100% оставшегося после эвакуации населения. | - |
| - убежища | Вместимость не менее 150 человек на один объект | Радиус сбора укрываемых не более 500 м. Радиус сбора укрываемых в отдельных случаях может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. |
| - противорадиационные укрытия | 5 человек и более на один объект, при оборудовании в существующих зданиях и сооружениях; 50 человек и более на один объект, во вновь строящихся зданиях с укрытиями | Радиус сбора укрываемых не более 500 м. Радиус сбора укрываемых в отдельных случаях может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. |
| Примечания: 1. Вместимость убежищ для нетранспортабельных больных и противорадиационных укрытий для учреждений здравоохранения – не менее 80 человек. 11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 12.1. |

20.1.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций  должны учитываться при разработке схемы территориального планирования муниципального района.

## 12. Нормативы обеспеченности доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для данной категории населения муниципального района приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Расчетные показатели (доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов-колясочников | 0,5 чел. на 1 тыс.человек населения. | Радиус пешеходной доступности – не более 300 м от предприятий торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов предприятий бытового обслуживания |
| Общественные здания и сооружения | 5% общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей | В зависимости от назначения зданий и сооружений |
| Автостоянки на территории жилых зон, около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда | 10 % мест, но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках, но не менее 1 места | Расстояние от мест для стоянки транспорта инвалидов на открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, не более: – для жилых и общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м |

12.2. При планировке и застройке территорий населенных пунктов Стародубского муниципального района Брянской области необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

12.3. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

12.4. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: автовокзалы, другие объекты транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

12.5. Здания  должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения. Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.

12.6. Инженерные коммуникации и оборудование (лифты, подъемники, системы и устройства водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения, устройства связи и сигнализации, устройства для сбора мусора и бытовых отходов и др.) зданий, предназначенных для проживания или посещения инвалидов и других маломобильных групп населения, должны быть приспособлены для использования указанными категориями граждан.

12.7. К информационным средствам на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует относить:

-рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;

-ограждение опасных зон;

-разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели;

-информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства);

-светофоры и световые указатели;

-устройства звукового дублирования сигналов движения.

Для облегчения ориентации маломобильных групп населения в зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы.

12.8. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

12.9. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания.

12.10. При размещении зданий и сооружений, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем.

12.11. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

12.12. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

12.13. Площадки и места отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения следует размещать смежно, вне габаритов путей движения.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

12.14. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Примечание - Нормативные параметры, приведенные в пунктах 12.2 – 12.4 настоящего разделе являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

Часть 2

# Расчетные показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений Стародубского муниципального района  Брянской области объектами местного значения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов для населения сельских поселений, иные нормативные параметры

## 13. Объекты местного значения сельских поселений, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения, переданных муниципальному району

### 13.1.  Общие положения

13.1.1. На основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 2 статьи 9 устава Стародубского муниципального района, принятого решением Стародубского районного Совета народных депутатов от 25.04.2007г.,   основная часть вопросов местного значения сельских поселений Стародубского муниципального района  решается органами местного самоуправления муниципального района. В этом случае данные вопросы являются вопросами местного значения муниципального района.

## 13.1.2. Объектами местного значения сельских поселений, предназначенными для  установления расчетных показателей, являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления Стародубского муниципального района в пределах переданных полномочий.

33.1.3. Объекты местного значения сельских поселений, необходимые для  осуществления органами местного самоуправления муниципального района  полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  частью 2 статьи 9 устава Стародубского муниципального района, могут находиться в государственной, муниципальной, частной собственности и собственности общественных организаций.

13.1.3. К объектам местного значения сельских поселений, подлежащим отображению на генеральном плане сельского поселения, в соответствии с Закона Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области» относятся:

-объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения;

-автомобильные дороги местного значения;

-объекты культуры, досуга, физической культуры и массового спорта, финансируемые за счет средств местного бюджета;

-объекты муниципального жилищного фонда;

-объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти поселения;

-объекты культурного наследия местного (муниципального) значения поселения;

-особо охраняемые природные территории местного значения, определенные перечнем, утвержденным нормативным актом органов местного самоуправления муниципального района;

-объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

-иные объекты местного значения, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления, поселения, определенные документацией по планировке территории в соответствии с генеральными планами  сельских поселений

13.1.4. Настоящие нормативы конкретизируют и расширяют перечень объектов местного значения сельских поселений, утвержденный Законом Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области», с учетом содержания региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области и местных особенностей Стародубского муниципального района.

13.1.5. Последовательность видов объектов местного значения, приведенных ниже, соответствует последовательности полномочий органов местного самоуправления сельских поселений, переданных муниципальному району, сформулированных в статье 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 13.2. Перечень объектов местного значения сельских поселений

13.2.1. Объекты электроснабжения, необходимые для организации  в границах поселения электроснабжения населения:

-понижающие подстанции ПС 35 кВ;

-понижающие подстанции ПС 10 кВ;

-линии электропередач 35 кВ;

-линии электропередач 10 кВ;

-линии электропередач от 1 до 10 кВ.

Для размещения объектов электроснабжения предназначены зоны инженерной инфраструктуры. Линии электропередач могут размещаться и в других функциональных зонах.

Строительство (реконструкция) объектов электроснабжения осуществляется за счет внебюджетных средств.

13.2.2. Объекты газооснабжения, необходимые для организации  в границах поселения газоснабжения населения:

-газораспределительные пункты;

-магистральные газопроводы высокого давления;

-газопроводы высокого давления;

-газопроводы среднего давления;

-газопроводы низкого давления.

Для размещения объектов газооснабжения предназначены зоны инженерной инфраструктуры. Газопроводы могут размещаться и в других функциональных зонах.

Строительство (реконструкция) объектов газоснабжения, за исключением магистральных газопроводов высокого давления,  осуществляется за счет бюджетных средств различных уровней, в том числе и средств бюджета муниципального района. Финансирование строительства магистральных газопроводов осуществляется за счет внебюджетных средств.

13.2.3. Объекты теплоснабжения, необходимые для организации  в границах поселения теплоснабжения населения:

-котельные;

-тепловые сети.

Для размещения объектов теплоснабжения предназначены зоны инженерной инфраструктуры. Тепловые сети могут размещаться и в других функциональных зонах.

Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения осуществляется за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

13.2.4. Объекты водоснабжения, необходимые для организации  в границах поселения водоснабжения населения:

-водозаборы;

-водоочистные сооружения;

-насосные станции;

-водопроводные сети.

Для размещения объектов водоснабжения предназначены зоны инженерной инфраструктуры. Водопроводные сети  могут размещаться и в других функциональных зонах.

Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения осуществляется за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

13.2.5. Объекты водоотведения, необходимые для организации  в границах поселения водоотведения:

-канализационные очистные сооружения;

-головные канализационные станции;

-канализационные насосные станции;

-канализационные сети.

Для размещения объектов водоотведения предназначены зоны инженерной инфраструктуры. Канализационные сети  могут размещаться и в других функциональных зонах.

Строительство (реконструкция) объектов водоотведения осуществляется за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

13.2.6. Объекты автомобильного транспорта, необходимые для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), для предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения в границах поселения:

автомобильные дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов;

-улицы и дороги в границах населенных пунктов, кроме дорог общего пользования;

автозаправочные станции;

-станции технического обслуживания;

-стоянки автомобилей.

Для размещения объектов автомобильного транспорта предназначены зоны транспортной инфраструктуры.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения вне границах населенных пунктов, улиц и дорог в границах населенных пунктов, кроме дорог общего пользования, парковок на землях общего пользования осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.  Строительство и реконструкция автозаправочных станций, станций технического обслуживания, стоянок автомобилей осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

13.2.7. Объекты жилищного строительства, необходимые для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилишного контроля:

-индивидуальные жилые дома;

-жилые дома блокированной застройки;

-малоэтажные многоквартирные жилые дома.

Для размещения объектов жилищного строительства предназначены жилые зоны.

Строительство и реконструкция муниципального жилищного фонда осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района  за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.  Строительство (реконструкция) частного жилищного фонда осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

13.2.8. Объекты культуры, необходимые для организации библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектования и обеспечения сохранности  библиотечных фондов библиотек поселения, для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении:

-сельские общедоступные библиотеки с детским отделением;

- филиалы сельских общедоступных библиотек  с детским отделением;

- клубы (Дома культуры) сельских поселений;

- филиалы сельских Домов культуры.

Для размещения объектов культуры предназначены общественно-деловые зоны.

Строительство (реконструкция) объектов культуры осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района  за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

13.2.9. Объекты озелененных территорий общего пользования, необходимые для массового отдыха жителей поселения и обустройства мест массового отдыха жителей поселения:

-парки;

-скверы;

-бульвары.

Для размещения объектов озелененных территорий предназначены рекреационные, жилые, общественно-деловые зоны,  зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе  санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий,  улично-дорожная сеть.

Строительство (реконструкция) объектов озелененных территорий общего пользования осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района  за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

13.2.10. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

-защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия).

Объекты гражданской обороны могут находиться в жилой, общественно-деловой зонах населенных пунктов, в зонах сельскохозяйственного назначения, на сельскохозяйственных предприятиях в границах населенных пунктов.

Строительство (реконструкция) объектов гражданской обороны осуществляется   за счет федерального бюджета и частичного использования средств регионального бюджета и бюджета муниципального района, за счет внебюджетных средств.

13.2.10. Объекты аварийно-спасательных служб, необходимые для создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения:

-объекты размещения аварийно-спасательных служб, принадлежащей им техники (оборудования);

-пожарные депо.

Объекты аварийно-спасательных служб могут находиться в промышленной и коммунально-складской зоне, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения.

Строительство (реконструкция) объектов аварийно-спасательных служб осуществляется за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

13.2.11. Объекты отдыха, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

-пляжи;

-спасательные станции;

-места массового отдыха населения на водоемах.

Для размещения объектов отдыха предназначены рекреационные зоны.

Строительство (реконструкция) объектов отдыха осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет использования средств бюджета муниципального района.

13.2.12. Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма, необходимые для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения:

-мотели;

-туристические гостиницы и турбазы;

-кемпинги;

- загородные базы отдыха,;

-детские лагеря и оздоровительные учреждения.

Для размещения объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма  предназначены рекреационные зоны.

Строительство (реконструкция) объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма осуществляется на средства правообладателей земельных участков (земельных участков и объектов капитального строительства).

13.2.13. Объекты органов управления, необходимые для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции

-пункт охраны общественного порядка.

Для размещения объектов управления предназначены общественно-деловые зоны.

Строительство (реконструкция) объектов органов управления осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района   за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района.

## Раздел 14. Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры

### Статья 14.1. Объекты электроснабжения

14.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения (укрупненные показатели электропотребления) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Расчетные показатели (объекты электроснабжения)

| Степень благоустройства поселений | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели электропотребления) | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | электропотребление, кВт/ год на 1 чел. | использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  |
| Сельские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 | Не нормируются |
| Сельские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 | Не нормируются |

14.1.2. Удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов общей площадью более 150 м2 приведена в таблице 14.2.

Таблица 14.2

Удельные расчетные электрические нагрузки индивидуальных жилых домов площадью более 150 м2

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/жилой дом, при количестве жилых домов |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |
| Примечание - Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей. |

14.1.3. Удельные расчетные нагрузки индивидуальных жилых домов общей площадью до 150 м2 без электрической  сауны определяются как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами по таблице 14.3.

Таблица 14.3

Удельные расчетные нагрузки индивидуальных жилых домов

общей площадью до 150 м2 без электрической  сауны

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |
| --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на природном газе * | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| - на сжиженном газе * (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфорт-ности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт ** | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Дома на участках садоводческих и дачных объединений | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |
| * В зданиях по типовым проектам. ** Рекомендуемые значения. |

14.1.4. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий приведены в таблице 14.4.

Таблица 14.4

Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

| Здание | Единица измерения | Удельная нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |
| до 400 | кВт/место | 1,04 |
| Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |
| до 400 | то же | 0,81 |
| Без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 |
| С кондиционированием воздуха | то же | 0,25 |
| Без кондиционирования воздуха | » | 0,14 |
| С кондиционированием воздуха | » | 0,16 |
| С электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/1 учащегося | 0,25 |
| Без электрифицированных столовых, со спортзалами | то же | 0,17 |
| С буфетами, без спортзалов | то же | 0,17 |
| Без буфетов и спортзалов | то же | 0,15 |
| Детские ясли-сады | кВт/место | 0,46 |
| Учреждения культуры |  |  |
| Клубы | то же | 0,46 |
| С кондиционированием воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,054 |
| Без кондиционирования воздуха | То же | 0,043 |
| Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 |
| Примечания 1. Для поз. 1- 2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха. 2. Для поз. 11 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена. 3. Для поз. 13 - 15 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003. |

14.1.5. При разработке документов территориального планирования и документации по  планировке территорий, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения воздушной линиями электропередачи (ВЛ) и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются охранные зоны - участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии:

2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ.

В границах охранных зон запрещается размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию автомобилей, автозаправочные станции, спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки.

14.1.6. Охранные зоны для понижающих подстанций устанавливаются по периметру ограждения на расстоянии от ограждения:

15 м – для понижающих подстанций 35 кВ;

10 м – для понижающих подстанций ниже 35 кВ.

14.1.7. Санитарные разрывы вдоль трасс ВЛ напряжением ниже 330 кВ не устанавливаются.

14.1.8 Нормативные параметры минимальных расстояний от фундаментов опор воздушных линий электропередачи до параллельно расположенных  других сетей коммуникаций следует принимать по таблице 14.5.

Таблица 14.5

Минимальные расстояние от фундаментов опор воздушных линий электропередачи до параллельно расположенных  других сетей коммуникаций

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до кабелей силовых |
| --- | --- |
|  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ |
| Водопровод и напорная канализация | 1 | 2 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 1 | 2 |
| Дренаж | 1 | 2 |
| Тепловые сети: |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1 | 2 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,5* | 5* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 1 | 2 |
| Зеленые насаждения | * | * |
| * В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). |

14.1.9 Нормативные параметры минимальных расстояний от кабелей силовые всех напряжений по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и сетей коммуникаций следует принимать по таблице 14.6.

Таблица 14.6

Минимальные расстояния от кабелей силовые всех напряжений до параллельно расположенных зданий и других объектов

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) |
| --- | --- |
|  | до кабелей силовых |
| Фундаменты зданий и сооружений | 0,6 |
| Бортовой камень улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины | 1,5 |
| Наружная бровка кювета или подошвы насыпи дороги | 1 |
| Водопровод | 0,5* |
| Канализация бытовая | 0,5* |
| Тепловые сети | 2 |
| Дренаж и дождевая канализация | 0,5* |
| Кабели связи | 0,5 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением1 кВ наружного освещения | 0,5 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ | 5 |
| Зеленые насаждения: |  |
| от ствола дерева | 2 |
| от кустарника | 0,7 |
| * В соответствии с требованиями раздела 2 Правил устройства электроустановок ПУЭ. |

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 14.1.5 – 14.1.9 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 15.2. Объекты газоснабжения

15.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 15.7.

Таблица 15.7

Расчетные показатели (объекты газоснабжения)

| Степень благоустройства застройки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа) |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потребление газа, м3/ год на 1 чел. |  |  |
| Централизованное горячее водоснабжение | 120 | Не нормируются |
| Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 | Не нормируются |
| Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 | Не нормируются |
| Примечание - Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). |

15.2.2. Рекомендуемые нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды приведены в таблице 15.8.

# Таблица 15.8

# Рекомендуемые нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| I. Население |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | на 1 чел. в год | 4100 (970) |
| СУГ | то же | 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | то же | 10000 (2400) |
| СУГ | то же | 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | то же | 6000 (1430) |
| СУГ | то же | 5800 (1380) |
| II. Предприятия бытового обслуживания населения |
| Фабрики-прачечные: |  |  |
| на стирку белья в механизированных прачечных | на 1 т сухого белья | 8800 (2100) |
| на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами | то же | 12600 (3000) |
| на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение |  | 18800(4500) |
| Бани: |  |  |
| мытье без ванн | на 1 помывку | 40 (9,5) |
| мытье в ваннах | то же | 50 (12) |
| III. Предприятия общественного питания |
| Столовые, рестораны, кафе: |  |  |
| на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) | на 1 обед | 4,2(1) |
| на приготовление завтраков или ужинов | на 1 завтрак или ужин | 2,1 (0,5) |
| IV. Учреждения здравоохранения |
| Больницы, родильные дома: |  |  |
| на приготовление пищи | на 1 койку в год | 3200 (760) |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | то же | 9200 (2200) |
| Примечание - Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях. |

15.2.3. Классификация газопроводов по давлению приведена в таблице 15.9.

Таблица 15.9

Классификация газопроводов

| Классификация газопроводов по давлению | Категория | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включ. |
|  | 1 | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включ. |
|  | 2 | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включ. |
| Среднее |  | То же | Св. 0,005 до 0,3 включ. |
| Низкое |  | То же | До 0,005 включ. |

15.2.4. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений приведены в таблице 15.10.

Таблица 15.10

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов

до зданий и сооружений

| Здания и сооружения | Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно |
| --- | --- |
|  | до 0,005 включит. | св. 0,1 до 0,3 включит. | св. 0,3 до 0,6 включит. | св. 0,6 до 1,2 включит. |
| Водопровод, напорная канализация | 1,0 | 1,0 | 1.5 | 2,0 |
| Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110 - 220 кВ | В соответствии с ПУЭ |
| Кабели связи | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным проходом, мм: |  |  |  |  |
| до 300 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
| св. 300 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 20,0 |
| Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги: |  |  |  |  |
| от бордюрного камня | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| от обочины, откоса насыпи и кювета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ось ствола дерева | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Автозаправочные станции, в том числе АГЗС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кладбища | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Примечание - Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений – до ближайших выступающих их частей; для всех мостов – от подошвы конусов. |

15.2.5.  Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 15.2.3 – 15.2.5 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 15.3. Объекты теплоснабжения

15.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения (расчетные тепловые нагрузки) определяются заданием на проектирование при проектировании объектов теплоснабжения. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не нормируются.

15.3.2. При отсутствии централизованной системы теплоснабжения в сельских населенных пунктах теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла (автономное теплоснабжение) при соблюдении требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

15.3.3. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут) принимается  по таблице 15.11

Таблица 15.11

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных

| Отапливаемая площадь дома, м2 | Количество этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

15.3.4. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий ,

кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], принимается по таблице 15.12.

Таблица 15.12

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий

| № п/п | Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 15.11 | По таблице 15.11 | По таблице 15.11 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в п/п 3, 4 и 5 | 42 | 38 | 36 |
| 3 | Лечебные учреждения, дома-интернаты | 34 | 33 | 32 |
| 4 | Дошкольные учреждения | 45 | 45 | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | 23 | 22 | 21 |
| 6 | Административного назначения | 36 | 34 | 33 |

15.3.5.  Нормативные параметры минимальных расстояний от тепловых сетей по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов следует принимать по таблице 15.13.

Таблица 15.13

Минимальные расстояние от тепловых сетей по горизонтали

до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) |
| --- | --- |
|  | от наружной стенки канала, тоннеля | от оболочки бесканальной прокладки |
| Фундаменты зданий и сооружений | 2 | 5 |
| Бортовой камень улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины | 1,5 | 1,5 |
| Наружная бровка кювета или подошвы насыпи дороги | 1 | 1 |
| Водопровод | 1,5 | 1,5 |
| Газопровод: |  |  |
| низкого давления | 2 | 1 |
| среднего давления | 2 | 1 |
| высокого давления | 2 | 1,5 |
| Дренаж и дождевая канализация | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 2 | 2 |
| Кабели связи | 1 | 1 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением1 кВ наружного освещения | 1 | 1 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ | 2 | 2 |
| Зеленые насаждения: |  |  |
| от ствола дерева | 2 | 1 |
| от кустарника | 2 | 1 |

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пункте 15.3.5 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 15.4.  Объекты водоснабжения

15.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений приведены в таблице 15.14.

Таблица 15.14

Расчетные показатели (объекты водоснабжения)

| Степень благоустройства поселений | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление) |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |
| без ванн | 125 - 160 | Не нормируются |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 | Не нормируются |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 | Не нормируются |
| Примечания 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. |

15.4.2. Нормы потребления воды приведены в таблице 15.15.

Таблица  15.15

Нормы потребления воды

| Наименование показателя | Значение показателя* |
| --- | --- |
| Удельное водопотребление (водоотведение), л/сут. на одного человека: |  |
| Жилые здания квартирного типа: |  |
| - с водопроводом и канализацией без ванн | 100 |
| - то же, с газоснабжением | 120 |
| - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |
| - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
| - то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 210 |
| - с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 195 (85) |
| - то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 230 |
| - то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 250 (105) |
| Общежития: |  |
| - с общими душевыми | 85 (50) |
| - с душами при всех жилых комнатах | 110 (60) |
| - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | 140 (80) |
| Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |
| - с общими ваннами и душами | 120 (70) |
| - гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах | 230 (140) |
| - гостиницы с ваннами в номерах в процентах от общего числа номеров: |  |
| до 25 | 200 (100) |
| от 25 до 75 | 250 (150) |
| от 75 до 100 | 300 (180) |
| Санатории и дома отдыха: |  |
| - с ваннами при всех жилых комнатах | 200 (120) |
| - с душевыми при всех жилых комнатах | 150 (75) |
| Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты , л/сут. на одного ребенка: |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |
| со столовой на полуфабрикатах | 40 |
| со столовой, работающей на сырье и прачечной | 80 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |
| со столовой на полуфабрикатах | 60 |
| со столовой, работающей на сырье и прачечной | 120 |
| Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовых, работающих на полуфабрикатах , л/сут. на одного учащегося и 1 преподавателя: | 20 |
| Административные здания, л/сут. на одного работающего | 15 |
| Магазины, л/сут. на одного работающего в смену или 20м2 торгового зала |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 30 |
| промтоварные | 20 |
| Клубы , л/сут. на одного человека: |  |
| для зрителей | 8 |
| для артистов | 40 |
| Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок, л/сут. на одного человека | 30 |

15.4.3. При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 15.15 настоящих нормативов.

15.4.4. При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водопотребление в целом на 1 жителя в сельском населенном пункте  допускается принимать:

на 2020 год – 250 л/сут;

на 2030 год – 300 л/сут.

15.4.5. В сельских поселениях следует:

проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов.

15.4.6. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

15.4.7. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке.

15.4.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для  объектов водоотведения приведены в таблице 15.16.

Таблица 15.16

Расчетные показатели (размеры земельных участков станций очистки воды)

| Производительность станций очистки воды, тыс. м3/сут. | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| до 0,8 | 1 |
| свыше 0,8 до 12 | 2 |
| свыше 0,12 до 32 | 3 |

15.4.9. При проектировании водоснабжения плотность сетей водопровода в сельских населенных пунктах рекомендуется принимать не менее 0,5 - 1, км сетей на 1 км2 территории,

15.4.10. Для источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения устанавливаются зоны санитарной охраны, приведенные в таблице 15.17.

Таблица 15.17

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояс | II пояс | III пояс |
| Подземные источники |  |  |  |
| а) скважины, в том числе: - защищенные воды | Н менее 30 м | По расчету в зависимости от Тм (см. прим. 1) | По расчету в зависимости от Тх (см. прим. 2) |
| - недостаточно защищенные воды | Не менее 50 м | То же | То же |
| Водопроводные сооружения и водоводы | Границы зон санитарной охраны - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м (см. прим. 3); - от водонапорных башен - не менее 10 м (см. прим. 4); - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора (см. прим. 5), насосные станции и др.) - не менее 15 м. Границы санитарно-защитной полосы - от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
| Примечание - При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице 15.18. |

Таблица 15.18

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |
| Примечания 2. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет). 3. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 м. 4. По согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 5. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. |

15.4.11.  Нормативные параметры минимальных расстояний от водопроводных сетей по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов следует принимать по таблице 15.19.

Таблица 15.19

Нормативные параметры минимальных расстояний от водопроводных сетей по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) |
| --- | --- |
| Фундаменты зданий и сооружений | 5 |
| Бортовой камень улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины | 2 |
| Наружная бровка кювета или подошвы насыпи дороги | 1 |
| Газопровод: |  |
| низкого давления | 1 |
| среднего давления | 1 |
| высокого давления | 1,5 |
| Тепловые сети: |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 |
| Канализация бытовая | см. примечание 1 |
| Дренаж и дождевая канализация | 1,5 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* |
| Кабели связи | 0,5 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением1 кВ наружного освещения | 1 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ | 2 |
| Зеленые насаждения: |  |
| от ствола дерева | 2 |
| от кустарника | - |
| * В соответствии с требованиями раздела 2 ПУЭ. Примечание - Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: -до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; -до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, свыше 200 мм – 3; -до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. |

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 15.4.5 -15.4.7 и пунктах 15.4.9- 15.4.11 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

### 15.5. Объекты водоотведения

15.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (удельное хозяйственно-питьевое водоотведение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений приведены в таблице 15.20.

Таблица 15.20

Расчетные показатели (объекты водоотведения)

| Степень благоустройства поселений | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (удельное хозяйственно-питьевое водоотведение) |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |
| без ванн | 125 - 160 | Не нормируются |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 | Не нормируются |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 | Не нормируются |

15.5.2. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведения и проектирования систем канализации населенного пункта.

15.5.3. При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение в целом на 1 жителя в сельском населенном пункте допускается принимать:

на 2022 год – 250 л/сут.;

на 2037 год – 300 л/сут.

Удельное среднесуточное водоотведение допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10-20 % в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

Величину удельного водоотведения для территории малоэтажной застройки в сельской местности рекомендуется определять с использованием коэффициента водоотведения – 0,9.

15.5.4. Сельские населенные пункты следует канализовать, как правило, по неполной раздельной системе, при которой бытовые сточные воды отводят закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса, а поверхностный сток (дождевые и талые воды) - по открытым лоткам или канавам в водотоки и водоемы. При необходимости, определяемой требованиями органов Минприроды России, с учетом состояния водоема-приемника или водотока, поверхностный сток может также проходить очистку перед сбросом в водоем или водоток

15.5.5. Для населенных пунктов с населением до 5000 человек следует предусматривать централизованные схемы канализации населенного пункта, отдельных групп зданий и производственных зон.

15.5.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для  объектов водоотведения приведены в таблице 15.20.

Таблица 15.21

Расчетные показатели (размеры земельных участков очистных сооружений канализации)

| Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,1 | 0,1 |  |  |
| свыше 0,1 до 02 | 0,25 |  |  |
| свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |  |  |
| свыше 0,4 до 0,8 | 0,8 |  |  |
| свыше 0,8 до 17 | 4 | 3 | 3 |

15.5.7. Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений следует принимать не более указанных в таблице 15.22.

Таблица 15.22

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 |
| Поля: |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 |
| б) орошения | 150 | 200 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |

15.5.8. Канализационные насосные станции следует располагать в отдельно стоящих зданиях, не ближе 20 м от жилых домов и пищевых предприятий. Размеры земельных участков для канализационных насосных станций составляют 10х10 м, площадь составляет 20 м2.

15.5.9. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

-при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

-при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, дошкольных организаций, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м.

15.5.10. Локальные очистные сооружения следует располагать вблизи здания или группы зданий с подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года в зависимости от суточной производительности очистных сооружений.

15.5.11. Нормативные параметры  минимальных расстояний от зданий до локальных очистных сооружений приведены в табл. 15.23.

Таблица 15.23

Нормативные параметры минимальных расстояний от зданий

до локальных очистных сооружений

| Очистные сооружения | Наименьшее расстояние от зданий до очистных сооружений, м при их суточной производительности, м3 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| Септики | не менее 5 |
| Фильтрующие колодцы | 8 | - | - | - | - |
| Поля подземной фильтрации | не менее 15 |
| Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |

15.5.12. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

15.5.13. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

15.5.14. При отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85, 3. Размер санитарно-защитных зон от сливных станций следует принимать 300 м.

15.5.15. В населенных пунктах с численностью населения до 5000 чел. для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство выгребов.

В малых населенных пунктах при невозможности (или нерациональности) устройства канализационной сети и сборников сточных вод допускается устройство в малоэтажных зданиях с ограниченным сроком службы биотуалетов, люфт-клозетов с выгребами.

Как исключение, по особому согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора допускается устраивать выносные уборные. Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения.

15.5.16. При проектировании систем водоотведения плотность сетей канализации рекомендуется принимать для сельских населенных пунктов не менее 0,5 - 1 км сетей на 1 км2 территории.

15.5.17.  Нормативные параметры минимальных расстояний от стенки канализационного трубопровода бытовой канализации (самотечной) в плане  до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов следует принимать по таблице 15.24.

Таблица 15.24

Нормативные параметры минимальных расстояний от стенки канализационного трубопровода бытовой канализации (самотечной) в плане

до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) |
| --- | --- |
| Фундаменты зданий и сооружений | 3 |
| Бортовой камень улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины | 1,5 |
| Наружная бровка кювета или подошвы насыпи дороги | 1 |
| Водопровод | см. примечание 1 |
| Газопровод: |  |
| низкого давления | 1 |
| среднего давления | 1,5 |
| высокого давления | 2 |
| Тепловые сети: |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1 |
| Дренаж и дождевая канализация | 0,4 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* |
| Кабели связи | 0,5 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением1 кВ наружного освещения | 1 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ | 2 |
| Зеленые насаждения: |  |
| от ствола дерева | 1,5 |
| от кустарника | - |
| * В соответствии с требованиями раздела 2 ПУЭ. Примечание - Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: -до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; -до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, свыше 200 мм – 3; -до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. |

15.5.18. Нормативные параметры минимальных расстояний от стенки канализационного трубопровода напорной канализации в плане  до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов следует принимать по таблице 15.25.

Таблица 15.25

Нормативные параметры минимальных расстояний от стенки канализационного трубопровода бытовой канализации (самотечной)

до параллельно расположенных зданий, дорог и других объектов

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) |
| --- | --- |
| Фундаменты зданий и сооружений | 5 |
| Бортовой камень улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины | 2 |
| Наружная бровка кювета или подошвы насыпи дороги | 1 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением1 кВ наружного освещения | 1 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ | 2 |

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пунктах 15.5.4 – 15.5.5, пунктах 15.5.7 - 15.5.18  настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

## 16. Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры

### 16.1.  Объекты автомобильного транспорта.

#### 16.1.1. Сеть улиц и дорог сельского поселения

16.1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  автомобильными дорогами местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1

Расчетные показатели (автомобильные дороги местного значения

в границах поселения, вне границ населенных пунктов)

| Наименование показателя | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Плотность дорожной сети | 230 км на 1 тыс. км2 | Не нормируются |
| Затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия | Не более 30 минут | Не нормируются |

16.1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  элементами обустройства автомобильных дорог местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района приведены в таблице 16.2.

Таблица 16.2

Расчетные показатели (элементы обустройства автомобильных дорог)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | дороги IV категории | дороги V категории |  |
| Элементы обустройства автомобильных дорог: |  |  |  |
| -автобусные остановки | Не нормируются | Не нормируются | На дорогах IV и V категории не нормируется |

16.1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  автомобильными дорогами местного значения в границах населенных пунктов, внутрихозяйственными автомобильными дорогами в сельскохозяйственных предприятиях  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений  приведены в таблице 16.3.

Таблица 16.3

Расчетные показатели (улицы и дороги в границах населенных пунктов,

внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях)

| Наименование показателя | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия | Не более 30 минут | Не нормируются |

16.1.1.4. Основные расчетные параметры автомобильных дорог местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов  приведены в таблице 16.4.

Таблица 16.4

Основные расчетные параметры автомобильных дорог местного значения

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры автомобильных дорог) | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | дороги IV категории | дороги V категории |  |
| Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов: |  |  |  |
| -число полос движения | 2 | 1 | не нормируются |
| -ширина полосы движения, м | 3.5 | 4,5 и более | - |
| -центральная разделительная полоса | не требуется | не требуется | - |
| -пересечения | допускаются пересечения в одном уровне, кроме ж/д путей | допускаются пересечения в одном уровне | - |
| -примыкания в одном уровне |  | допускаются | - |
| -расчетная скорость движения, км/час | 80 | 60 | - |
| -наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 | - |
| -наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 | - |
| -ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 | - |

16.1.1.5. Сельские улицы и дороги разделяются на категории в зависимости от их назначения. Классификация сельских улиц и дорог приведена в таблице 16.5.

Таблица 16.5

Классификация сельских улиц и дорог

| Основное назначение дорог и улиц | Категория дорог и улиц |
| --- | --- |
| Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а так же связь жилой территории с общественным центром. Выходят на внешние дороги | Основные улицы сельского поселения |
| Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | Местные улицы |
| Обеспечивают связь жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | Местные дороги |
| Обеспечивают непосредственный подьезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | Проезды |

16.1.1.6. Основные расчетные параметры уличной сети сельских поселений, кроме дорог общего пользования, приведены в таблице 16.6.

Таблица 16.6

Основные расчетные параметры уличной сети сельских поселений

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях | Наименьший радиус кривых в плане, без виража, м | Наименьший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1,5 |
| Местные улицы | 40 | 3 | 2 | 80 | 80 | 2,25 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,0* |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | - |
| *Пешеходную часть тротуара допускается устраивать с одной стороны |

16.1.1.7. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15-25 м.

16.1.1.8.Проезжие части местных улиц с односторонней застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,5 м.

На местных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует предусматривать разъездные площадки размером 7×15 м, включая ширину проезжей части, через каждые 200 м.

16.1.1.9. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблице 16.7.

Таблица 16.7

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных

предприятиях и организациях

| Назначение внутрихозяйственных дорог | Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц «пик» | Категория дороги |
| --- | --- | --- |
| Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадочных дорог | свыше 10 | I-с |
|  | до 10 | II-с |
| Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей | - | III-с |

16.1.1.10. Основные расчетные параметры внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях приведены в таблице 16.8.

Таблица 16.8

Основные расчетные параметры внутрихозяйственных дорог

| Параметры поперечного профиля | Значения параметров для дорог категорий |
| --- | --- |
|  | I-c | II-c | III-c |
| Число полос движения | 2 | 1 | 1 |
| Ширина, м: |  |  |  |
| полосы движения | 3 | - | - |
| проезжей части | 6 | 4,5 | 3,5 |
| земляного полотна | 10 | 8 | 6,5 |
| обочины | 2 | 1,75 | 1,5 |
| укрепления обочин | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
| Примечания 1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин – 2,25 м (в том числе укрепленных – 1,25 м). 2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин). 3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать, м: 8 – для дорог I-c категории; 7 – для дорог II-с категории; 5,5 – для дорог III-c категории. К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные угодья. |

16.1.1.11. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна.

Расстояние между площадками следует принимать равным расстоянию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, совмещаться с местами съездов на поля.

16.1.1.12. Основные расчетные параметры внутриплощадочных дорог,  располагаемых в пределах животноводческих комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других объектов,   приведены в таблице 16.9.

Таблица 16.9

Основные расчетные параметры внутриплощадочных дорог

| Параметры | Значение параметров, м, для дорог |
| --- | --- |
|  | производственных | вспомогательных |
| Ширина проезжей части при движении транспортных средств: |  |  |
| двухстороннем | 6,0 | - |
| одностороннем | 4,5 | 3,5 |
| Ширина обочины | 1,0 | 0,75 |
| Ширина укрепления обочины | 0,5 | 0,5 |

Примечания

1.  Расчетные показатели, приведенные вподпункте 6.1.1.3 ( в части внутрихозяйственных автодорог), носят рекомендательный характер.

2.Нормативные параметры, приведенные в подпунктах  16.1.1.4 – 16.1.1.12 настоящего подраздела применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

6.1.2. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

16.1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами автомобильного сервиса (автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания) в границах населенных пунктов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 16.10.

Таблица 16.10

Расчетные показатели (объекты автомобильного сервиса)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции (АЗС) | 1 колонка на 1200 автомобилей | 30-40 км, при мощности АЗС 250 заправок в сутки, 40-50 км, при мощности АЗС 500 заправок в сутки |
| Станции технического обслуживания (СТО) | 1 пост на 200 автомобилей | Не нормируется |
| Моечные пункты | 1 пост на 200 автомобилей | Не нормируется |

16.1.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для объектов автомобильного сервиса приведены в таблице 16.11.

Таблица 16.11

Расчетные показатели (ориентировочная площадь отвода участков под строительство объектов автосервиса)

| Наименование | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- |
| АЗС на 2 колонки | 0,1 |
| АЗС на 5 колонок | 0,2 |
| АЗС на 7 колонок | 0,3 |
| СТО легковых автомобилей до 5 постов | 0,13 на один пост |

16.1.2.3. Нормативные параметры минимальных расстояний от АЗС жидкого моторного топлива (по требованиям пожарной безопасности) до объектов, к ней не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 16.12.

Таблица 16.12

Минимальные расстояния от АЗС жидкого моторного топлива до объектов

| Наименование объектов, до которых определяется расстояние | Расстояние от АЗС с подземными резервуарами, м | Расстояние от АЗС с надземными резервуарами, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип А | Тип Б |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий | 15 | 25 |
| Лесные массивы: |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |
| I, II и III категории | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категории | 9 | 12 | 9 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС | 15 | 30 | 25 |
| Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции) | По ПУЭ |
| Склады: лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 | 40 | 30 |
| Примечания: 1. Расстояния указаны: в числителе - до стен зданий, в знаменателе - до проемов стен зданий. Расстояния, обозначенные "-", не нормируются и принимаются, исходя из конструктивных особенностей, если иное не оговорено настоящими нормами. 2. При проектировании блочной АЗС расстояние между резервуарами для хранения топлива и ТРК не нормируется. 3. Для АЗС, в задании на проектирование которых предусматривается их эксплуатация без приостановки во время наполнения резервуаров топливом из АЦ, расстояния от площадки для АЦ до ТРК следует принимать не менее 8 м, до площадки для стоянки транспортных средств не менее 18 м (вне зависимости от вида транспортных средств), а до зданий и сооружений АЗС расстояния следует увеличивать на 30%. 4. Расстояния не нормируются: а) между зданиями сервисного обслуживания транспортных средств, если стена более широкого здания, обращенная в сторону другого здания, является противопожарной; б) между зданиями для персонала АЗС при условии, если в них отсутствуют помещения сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств. 5. Размеры площадки для стоянки транспортных средств должны обеспечивать одновременное пребывание на ней не более 10 ед. транспортных средств. В строке 9 приведены расстояния до стоянок легкового и мототранспорта. При организации стоянок других транспортных средств расстояние до стен без проемов зданий I и II степени огнестойкости класса С0 или С1 должно быть не менее 9 м, а остальные расстояния следует увеличивать на 50%. |

16.1.2.4. Санитарно-защитные зоны для объектов по обслуживанию автомобилей следует принимать по таблице 16.13.

Таблица 16.13

Санитарно-защитные зоны для объектов по обслуживанию автомобилей

| Объекты по обслуживанию и техническому осмотру автомобилей | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 50 |
| Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов | 100 |
| Грузовых автомобилей | 300 |
| Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | 300 |

16.1.2.5. Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций (АЗС) следует принимать  по таблице 16.14.

Таблица 16.14

Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций

| Объекты АЗС | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Более 3 топливораздаточных колонок только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) | 50 |
| Для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом | 100 |
| Примечание - Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. |

16.1.2.6. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов автотранспорта следует принимать  по таблице 16.15.

Таблица 16.15

Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов автотранспорта

| Объекты моечных пунктов | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Для моек автомобилей до двух постов | 50 |
| Для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 | 100 |

16.1.2.7. Количество мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на  расчетный срок (2037 год). Уровень автомобилизации на расчетный срок  принимается 300 легковых автомобилей на 1000 человек. Уровень автомобилизации на среднесрочную перспективу  принимается 200 легковых автомобилей на 1000 человек

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100-% обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей и других транспортных средств.

16.1.2.8. На селитебных территориях следует предусматривать стоянки автомобилей для постоянного хранения легковых автомобилей (стоянки, гаражи-стоянки).

16.1.2.9. При устройстве отдельно стоящих и встроено-пристроенных автостоянок допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей.

На территории с индивидуальной жилой застройки стоянки автомобилей размещаются в пределах отведенного участка.

Стоянки автомобилей, обслуживающие многоквартирные жилые дома различной планировочной структуры сельской жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стоянкам, размещаемым в городской жилой застройке.

Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные.

16.1.2.10. Количество машино-мест в местах организованного хранения (временного – до 12 часов и постоянного – более 12 часов) автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 200 на среднесрочную перспективу (2022 год) и 300 на расчетный срок (2037 год);

для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 5 на среднесрочную перспективу (2022 год) и 7 на расчетный срок (2037 год).

16.1.2.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами для хранения легковых автомобилей, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 16.16.

Таблица 16.16

Расчетные показатели (объекты хранения автотранспорта)

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Эконом-класс (массовый) | 1,5 машино-мест на 1 квартиру | радиус пешеходной доступности -800 м |
| Муниципальный (социальный) | 0,8 машино-место на 1 квартиру. | то же |
| Специализированный | 1 машино-место на 1 квартиру | то же |
| в том числе временный | 0,5 | в том числе временный |
| Примечание - При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: -мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; -мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; -мопеды, велосипеды – 0,1. |

16.1.2.12. При проектировании сооружений для постоянного хранения легковых автомобилей удельный показатель территории, требуемой для них, следует принимать 3,4 м2/чел. на среднесрочную перспективу (2022 год) и 5,5 м2/чел. на расчетный срок (2037 год).

Размеры земельных участков одноэтажных стоянок легковых автомобилей принимается 30 м2 на одно машино-место.

16.1.2.13. Санитарные разрывы от объектов для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 16.17.

Таблица 16.17

Санитарные разрывы от объектов для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По расчету | По расчету | По расчету |
| Примечания 1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе. 2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. |

16.1.2.14. Противопожарные расстояния от мест организованного хранения автомобилей до соседних объектов следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

16.1.2.15. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (гостевых) для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест.

Для гостевых автостоянок, размещаемых на придомовой территории жилых зданий, разрывы не устанавливаются.

16.1.2.16. Дальность пешеходных подходов от автостоянок для временного хранения легковых автомобилей до входов в жилые здания следует принимать не более 100 м.

Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место:

-25 (22,5)м2 – для легковых автомобилей,  в скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов;

–40 м2 – для грузовых автомобилей;

-40 м2 –для автобусов;

0,9 м2 – для велосипедов.

16.1.2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами для паркования (временного хранения) легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 16.18.

Таблица 16.18

Расчетные показатели (объекты для паркования автотранспорта)

| Здания и сооружения, рекреационные территории и объекты отдыха | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Учреждения органов местного самоуправления | 1 м/место на 100 работающих | Дальность пешеходных подходов – 250 м |
| Дошкольные организации | По заданию на проектирование | То же |
| Общеобразовательные учреждения | По заданию на проектирование | То же |
| Здания и помещения медицинских организаций: |  | То же |
| Оздоровительные комплексы (ФОК, спортивные и тренажерные залы общей площадью менее 1000 м2 | 1 м/место на 55 м2 общей площади | То же |
| Специализированные спортивные комплексы | 1 м/место на 4 единовременных посетителей | То же |
| Предприятия общественного питания | 1 м/место на 10 мест в залах | То же |
| Предприятия торговли | 1 м/место на 10 единовременных посетителей и персонала | То же |
| Парки культуры и отдыха | 7 м/место на 100 единовременных посетителей | То же |
| Пляжи | 1 м/место на 10 единовременных посетителей | То же |
| Объекты религиозных конфессий | 1 м/место на 10 единовременных посетителей, но не менее 10 м/мест на объект. | То же |
| Примечания: 1. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 2. Приобъектные стоянки дошкольных организаций и школ проектируются вне территории указанных учреждений на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 16.11 настоящих нормативов исходя из количества машино-мест. 3. Расчет количества машино-мест для культовых зданий и сооружений следует производить для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников. 4. Количество машино-мест принято при уровнях автомобилизации, определенных 2030 год. |

16.1.2.18. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями п. 3.22.1  настоящих нормативов.

Примечания

1. Расчетные показатели, приведенные в подпунктах 16.1.2.1 – 16.1.2.2, подпункте 16.1.2.11, подпункте 16.1.2.17 (только в части предприятий торговли и предприятий общественного питания) настоящего подраздела, носят рекомендательный характер.

2. Нормативные параметры, приведенные в подпунктах  16.1.2.3 – 16.1.2.6  и подпунктах 16.1.2.13 – 16.1.2.14 настоящего подраздела применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

## 17. Нормативы градостроительного проектирования жилых зон

### 17.1 Объекты жилищного строительства

17.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального жилищного фонда и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Расчетные показатели (объекты муниципального жилищного фонда)

| Наименование показателя | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности , м2 общей площади на человека | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма |  |
| На одного члена семьи из 3-х и более человек | 18 ,0 | Не нормируются |
| На семью из 2-х человек | 42,0 | То же |
| На одиноко проживающего человека | 33,0 | То же |
| Примечание - Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма установлена решением Стародубского районного Совета народных депутатов от 26.11.2008 г. №434 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории Стародубского муниципального района». |

17.1.2. Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по сельским населенным пунктам Стародубского района, принятая в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, приведена в таблице 17.2.

Таблица 17.2

Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений

в среднем по сельским населенным пунктам Стародубского района

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м2/чел. | Показатели на расчетные периоды, м2/чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в сельских населенных пунктах | 29,0 | 35,1 | 42,4 |
| Примечание - Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2022 и 2037 годах. |

17.1.3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

17.1.4. Для предварительного определения общих размеров функциональных жилых зон в сельских населенных пунктах допускается принимать укрупненные показатели площади жилых зон, приведенные в таблице 17.3.

Таблица 17.3

Укрупненные показатели площади жилых зон

| Тип застройки | Укрупненные показатели площади жилой зоны, га на 1000 чел. |
| --- | --- |
| Малоэтажная застройка до 3 этажей | Без земельных участков | 10 |
|  | С земельными участками | 20 |
| Индивидуальная застройка | 40 |

17.1.5. В жилых зонах сельских населенных пунктов следует предусматривать индивидуальные жилые дома, одно-, двухквартирные дома усадебного типа, блокированные жилые дома с земельными участками при домах (квартирах), допускаются многоквартирные малоэтажные и среднеэтажные (на перспективу) жилые дома,.

17.1.6. Распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности рекомендуется принимать по таблице 17.4.

Таблица 17.4

Распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности

| Тип застройки | Этажность | Процент от площади территории новой жилой застройки по зонам |
| --- | --- | --- |
|  |  | зона Б * | зона В ** |
| Малоэтажная | индивидуальная (одноквартирные жилые дома) | До 3 включительно | 80 | 90 |
|  | блокированная | До 3 включительно | 15 | 10 |
|  | многоквартирная малоэтажная | До 4 включительно, включая мансардный |  |  |
| Среднеэтажная (на перспективу) | До 5 включительно | 5 | 0 |
| Всего |  |  | 100 | 100 |
| * Сельские населенные пункты, расположенные в зонах влияния малых городских округов ** Остальные сельские населенные пункты. |

17.1.7. Для предварительного определения потребной территории малоэтажной жилой застройки в населенных пунктах сельских поселений допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:

индивидуальными жилыми домами с участками при доме – по таблице 17.5;

жилыми домами блокированной застройки с участками при доме - по таблице 17.5;

многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными (на перспективу) домами – по таблице 17.6.

Таблица 17.5

Показатели потребной территории малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами с участками при доме,

жилыми домами блокированной застройки с участками при доме

| Площадь участка при доме, м2 | Площадь жилой территории, га |
| --- | --- |
| 2000 | 0,25-0,27 |
| 1500 | 0,21-0,23 |
| 1200 | 0,17-0,20 |
| 1000 | 0,15-0,17 |
| 800 | 0,13-0,15 |
| 600 | 0,11-0,13 |
| 400 | 0,08-0,11 |

Таблица 17.6.

Показатели потребной территории малоэтажной жилой

застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами

| Количество этажей | Площадь жилой территории, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,025 |
| 5 | 0,02 |
| Примечания: 1. Нижний предел площади жилой территории для индивидуальных жилых домов принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний – для средних и малых. 2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь жилой территории увеличивается на 10 %. 3. При подсчете площади жилой территории исключаются не пригодные для застройки территории – овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения. |

17.1.8. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированных жилых домов, многоквартирных жилых домов в сельских поселениях Стародубского муниципального района устанавливаются органами местного самоуправления в составе правил землепользования и застройки сельских поселений.

Предельные размеры земельных участков для различных видов жилищного строительства в Воронокском, Гарцевском, Десятуховском, Занковском, Запольскохалеевичском, Каменском, Мишковском, Мохоновском, Понуровском сельских поселениях приведены в таблице 17.7.

Таблица 17.7

Предельные размеры земельных участков

| Вид жилищного строительства | Минимальный размер земельных участков, га | Максимальный размер земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальное жилищное строительство | 0,1 | 0,25 |
| Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) | 0,1 | 0,25 |
| Блокированные жилые дома | 0,04, но не менее 0,02 на один дом | 0,25 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,1 | 0,3 |

17.1.9. Предельные размеры земельных участков в Меленском сельском поселении для индивидуального жилищного строительства и для блокированных жилых домов составляют:

- минимальный размер земельных участков – 0,15 га;

- максимальный размер земельных участков – 0,30 га.

Для блокированных жилых домов и многоквартирных жилых домов предельные размеры земельных участков в Меленском сельском поселении соответствуют аналогичным показателям в таблице 17.7.

17.1.10. Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей индивидуальной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами границ населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

17.1.11. Расчетную плотность населения на территории населенных пунктов сельских поселений рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 17.8.

Таблица 17.8.

Расчетная плотность населения

| Тип дома | Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Индивидуальный, блокированный с придомовым (приквартирным) участком, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Многоквартирный малоэтажный с количеством этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирный среднеэтажный (на перспективу) с количеством этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - | 190 | - | - | - | - | - | - |

17.1.12. Нормативными показателями плотности жилой застройки территории населенных пунктов в составе сельских поселений являются:

коэффициент застройки – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади участка (квартала) жилой застройки территории сельского населенного пункта;

коэффициент плотности застройки – отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади участка (квартала) жилой территории сельского населенного пункта.

17.1.13. Расчетные показатели плотности жилой застройки участков (кварталов) на территории сельских населенных пунктов в составе сельских поселений рекомендуется принимать по таблице 17.9.

Таблица 17.9.

Расчетные показатели плотности жилой застройки участков (кварталов)

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

17.1.14. На территории сельского населенного пункта жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В районах индивидуальной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.

17.1.15. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

17.1.16. Режим использования территории придомовых и приквартирных земельных участков для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории.

На участках могут предусматриваться хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на придомовых и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

17.1.17. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 17.10.

Таблица 17.10

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных

до объектов жилой застройки

| Нормативный разрыв, м | Поголовье (шт.), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики – матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

17.1.18. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям, при условии соответствия такого расстояния требованиям п. 17.1.17 и п. 17.1.19 настоящих нормативов, должны быть не менее:

от индивидуального, блокированного дома – 3 м;

от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м;

от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;

от стволов деревьев:

высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м;

среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м;

от кустарника – 1 м.

Расстояние от туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Примечание: Указанные нормы распространяются на хозяйственные постройки, пристраиваемые к существующим жилым домам.

17.1.19. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на придомовом (приквартирном) земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

17.1.20. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, при условии соответствия такого расстояния  требованиям п. 17.1.17 и п. 17.1.19 настоящих нормативов:

одиночные или двойные – не менее 10 м;

до 8 блоков – не менее 25 м;

свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.

17.1.21. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), автостоянки, бани, теплицы к усадебному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

17.1.22. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

17.1.23. Условия и порядок размещения пасек (ульев) определяется в соответствии с требованиями земельного законодательства, ветеринарно-санитарными требованиями, а для пасек  (ульев), располагаемых на лесных участках, – в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

Территории пасек размещают на расстоянии, м, не менее:

500 – от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий электропередачи;

1000 – от животноводческих и птицеводческих комплексов (строений);

5000 – от объектов кондитерской и химической промышленности, аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных станций и прочих источников микроволновых излучений.

Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее 1500 м одна от другой и не менее 3000 м от стационарных пасек.

17.1.24. Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и нормативов.

Ульи на пасеках, расположенных на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не менее 10 м от границы земельного участка либо отделяются от соседнего земельного участка ограждением, зданием, строением, сооружением или густым кустарником высотой не менее 2 м.

Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений здравоохранения, образования, детских учреждений, учреждений культуры, других общественных мест, дорог и скотопрогонов, обеспечивающем безопасность людей и животных.

17.1.25. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых для ведения пчеловодства с возведением на участке необходимых для этого капитальных строений, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

17.1.26. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на придомовых (приквартирных) участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 домов), на расстоянии не менее 20, но не более 100 м от входа в дом.

17.1.27. Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.

на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей высоте.

Примечания

1. Нормативные параметры, приведенные в пунктах  17.1.4 – 17.1.7  и пунктах 17.1.10 –17.1.27 настоящего подраздела применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

## 18. Нормативы градостроительного проектирования общественно -  деловых зон

### 18.1.  Объекты культуры

18.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1

.  Расчетные показатели (объекты культуры)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Сельские общедоступные библиотеки с детским отделением для сельских поселений или их групп с численностью населения, тыс. человек: | 1 объект в административном центре сельского поселения (независимо от количества населения) | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 минут |
| свыше 1 до 3 | 6 - 7,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек, 5 -6 читательских мест на 1 тыс. человек |  |
| свыше 3 до 5 | 5 - 6 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек, 4 - 5 читательских мест на 1 тыс. человек |  |
| свыше 5 до 10 | 4,5 - 55 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек, 3 - 4 читательских мест на 1 тыс. человек |  |
| Филиалы сельских общедоступных библиотек с детским отделением | 1 филиал на 1 тыс. человек, независимо от количества населенных пунктов входящих в состав поселения | То же |
| Клубы (Дома культуры) сельских поселений или их групп с численностью населения , тыс. человек: | В административном центре сельского поселения | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 минут |
| свыше 0,2 до 1 | до 300 мест на 1 тыс. человек |  |
| свыше 1 до 2 | 300-230 мест на 1 тыс. человек |  |
| свыше 2 до 5 | 230-190 мест на 1 тыс. человек |  |
| свыше 5 до 10 | 190-140 мест на 1 тыс. человек |  |
| Филиал сельского Дома культуры | 1 филиал на 1 тыс. человек | То же |

18.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов культуры устанавливаются заданием на проектирование.

### 18.2. Объекты органов управления

18.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами органов управления, необходимыми для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 18.2.

Таблица 18.2

Расчетные показатели (объекты органов управления)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Пункт охраны общественного порядка | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности – 60 минут |

18.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов органов управления устанавливаются заданием на проектирование.

## 19. Нормативы градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования  и  рекреационных зон

### 19.1. Озелененные территории общего пользования

19.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  озелененными территориями общего пользования (парки, бульвры, скверы) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности озелененных территорий для населения  приведены в таблице 19.1.

Таблица 19.1

Расчетные показатели (озелененные территории общего пользования)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | 12 м2 на 1 человека | Не нормируются |

19.1.2. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка:

территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70;

аллеи, дорожки, площадки – 25-28;

здания и сооружения – 5-7.

Число посетителей парка следует принимать из расчета 10-15 % численности населения, проживающего в сельском населенном пункте.

19.1.3. Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с таблицей 19.2.

Таблица 19.2

Функциональную организацию территории парка

| Функциональные зоны парка по видам использования | Размеры земельных участков зон парка |
| --- | --- |
|  | % от общей площади парка | м2/чел. (посетителей) |
| Зона культурно-просветительских мероприятий | 3-8 | 10-20 |
| Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) | 5-17 | 30-40 |
| Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 75-100 |
| Зона отдыха детей | 5-10 | 80-170 |
| Прогулочная зона | 40-75 | 200 |
| Хозяйственная зона | 2-5 | - |

19.1.3. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

19.1.4. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

для легковых автомобилей – 25 м2;

автобусов – 40 м2;

для велосипедов – 0,9 м2.

19.1.5. Бульвары в сельских населенных пунктах применяются как элементы главных улиц и представляют собой специально выделенные в их поперечном профиле полосы с аллеями, обсаженными зелеными насаждениями. Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3.

19.1.6. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,05 до 0,5 га.

На территории сквера размещение застройки запрещается.

19.1.7 Площадь озеленения участков жилой, общественной и производственной застройки рекомендуется принимать в соответствии с требованиями таблицы 19.3.

Таблица 19.3

Площадь озеленения участков жилой, общественной и производственной застройки

| Территории участков жилой, общественной, производственной застройки | Территории озеленения, % |
| --- | --- |
| Участки дошкольных организаций | не менее 50 |
| Участки общеобразовательных школ | не менее 50 |
| Участки лечебных учреждений | не менее 60 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 20 - 30 |
| Участки жилой застройки | 40-60, но не менее 40 |

19.1.8. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 19.4 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с ПУЭ.

Таблица 19.4

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений

| Здание, сооружение | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: | - | - |
| газопровод, канализация | 1,5 |  |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| Примечания 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. 3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. |

Примечание – Нормативные параметры, приведенные в пункте 19.1.8 настоящего подраздела носят рекомендательный характер и являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

### 19.2.  Объекты  отдыха

19.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для массового отдыха жителей поселения на водных объектах общего пользования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в пунктах 9.1.1 – 9.1.3 раздела 9 части 1 настоящих нормативов.

### 19.3.  Нормативные параметры застройки лечебно - оздоровительных местностей

19.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для  развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в приведены в пункте 9.2.1  раздела 9 части 1 настоящих нормативов.

## 20. Объекты местного значения, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

20.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в разделе 11 части 1 настоящих нормативов.

20.1.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций  должны учитываться при разработке:

документов территориального планирования сельских поселений;

документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории).

## 21. Объекты местного значения, необходимые для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб

21.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для  обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Расчетные показатели (объекты аварийно-спасательных служб)

| Наименование объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Объекты размещения аварийно-спасательных служб, принадлежащей им техники (оборудования) | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| Пожарные депо при численности населения в населенных пунктах: |  |  |
| до 5 тыс. человек | Не менее 1 пожарного депо на 2 автомобиля | Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км. |
| от 5 до 20 тыс. человек | Не менее 1 пожарного депо на 6 автомобилей | Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км. |

21.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов  аварийно-спасательных служб приведены в таблице 12.2.

Таблица 12.2

Расчетные показатели (размеры земельных участков для

объектов аварийно-спасательных служб)

| Наименование объекта | Количество автомобилей, шт. | Размеры земельных участков (площадь), га |
| --- | --- | --- |
| Пожарное депо V типа для охраны населенных пунктов (кроме городов) | 2 | 0,8 |
| Пожарное депо V типа для охраны населенных пунктов (кроме городов) | 4 | 0,85 |

31.3.  Расстояние от границ земельного участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.

Примечание -  Нормативные параметры, приведенные в пункте 21.3 настоящего подраздела, применяются справочно  для учета в градостроительном проектировании.

Книга II

# Материалы по обоснованию расчетных показателей                            минимально допустимого уровня обеспеченности населения Стародубского муниципального района Брянской области объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов для населения муниципального района, материалы по обоснованию                                         иных нормативных параметров

## 1. Общие положения

1.1. В соответствии с требованиями части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области (далее – нормативы) разработаны с учетом:

-социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района;

-прогноза социально-экономического развития муниципального района;

-предложений органов местного самоуправления.

1.2. Нормативы разработаны с учетом административно-территориального устройства муниципального района.

1.3. Нормативы разработаны с учетом материалов, утвержденных ранее документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

- схемы территориального планирования Стародубского муниципального района Брянской области;

-генеральных планов сельских поселений, входящих в состав муниципального района;

-правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района.

1.4. Последствием того, что разработка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена после разработки документов территориального планирования, может стать необходимость внесения изменений в документы территориального планирования.

## 2. Административно-территориальное устройство

2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области разработаны с учетом административно – территориального устройства  Стародубского муниципального района.

2.2. Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" Стародубский муниципальный район наделен статусом муниципального района с административным центром в городе Стародубе.

В составе территории Стародубского муниципального района находится 10 сельских  поселений:

-Воронокское сельское поселение;

-Гарцевское сельское поселение;

-Десятуховское сельское поселение;

-Занковское сельское поселение;

-Запольскохалеевичское сельское поселение;

-Каменское  сельское поселение;

-Меленское  сельское поселение;

-Мишковское  сельское поселение;

-Мохоновское  сельское поселение;

-Понуровское  сельское поселение.

Территория городского округа «Город Стародуб» не входит в состав территории  Стародубского муниципального района.

2.3. Стародубский муниципальный район расположен в южной части Брянской области. Площадь территории муниципального района составляет 1,7 тыс. км.2

## 3. Социально- демографический состав и плотность населения

3.1. В соответствии с исходными данными, подготовленными администрацией Стародубского муниципального района, численность населения муниципального района на 01.01.20017 г. составила 19,1 тыс. человек.  Средняя плотность населения составила 11 человек на км2.

3.2. Численность населения муниципального района, в том числе численность населения в каждом сельском поселении приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Численность населения муниципального района на 0.1.01.2017г.

| Название муниципального образования | Численность населения |
| --- | --- |
| Стародубский муниципальный район | 19123 |
| Воронокское сельское поселение | 3026 |
| Гарцевское сельское поселение. | 1008 |
| Десятуховское сельское поселение. | 2910 |
| Занковское сельское поселение | 1674 |
| Запольскохалеевичское сельское поселение | 1108 |
| Каменское сельское поселение | 1469 |
| Меленское сельское поселение | 1899 |
| Мишковское сельское поселение | 1948 |
| Мохоновское сельское поселение | 2572 |
| Понуровское сельское поселение | 1509 |

3.3. Численность населения муниципального района на 01.01.2007 г составляла 23,3 тыс. человек. За десять лет численность населения сократилась на 18 %. По сравнению с предшествующим десятилетием (1997-2007гг.) динамика  сокращения численности населения незначительно снизилось.

3.4. Половозрастная структура населения муниципального района на 01.01. 2017 года приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Половозрастная структура населения на 01.01.2017 г., человек

| Возраст, лет | Оба пола | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-7 | 1778 | 902 | 876 |
| 8-15 | 1385 | 702 | 683 |
| 16-18 | 485 | 276 | 209 |
| 19-24 | 1245 | 674 | 571 |
| 25-34 | 2576 | 1303 | 1273 |
| 35-55 | 5128 | 2585 | 2543 |
| 55-59 | 1532 | 773 | 759 |
| 60-69 | 1990 | 820 | 1170 |
| 70 лет и старше | 3004 | 807 | 2197 |
| Итого: | 19123 | 8842 | 10281 |

3.5. В схеме территориального планирования Брянской области численность населения Стародубского муниципального  района на 2017 г. определена в количестве 19,1 тыс. чел., на 2030 г. -  в количестве 17,5 тыс. чел. Такой же прогноз численности населения приведен и в схеме территориального планирования Стародубского района. Фактическая численность населения на 2017 год составила 1,9 тыс. человек. Предусматривается постепенная стабилизация численности населения.

3.6. Учитывая точность прогноза численности населения на 2017 год в схеме территориального планирования Брянской области и в схеме территориального планирования Стародубского района, заключающейся в соответствии прогнозируемой и фактической численности населения на 2017 год,  численность населения принимается:

-на первую очередь (2022 год) – 18,7 тыс.чел;

-на расчетный срок (2032-2037 годы) – 17,5 тыс.чел .

3.7. При внесении изменений в документы территориального планирования, в случае отличия  фактической численности населения от проектной, расчет осуществляется по удельным показателям (на 1 человека, 1000 человек, 10000 человек) с учетом фактически достигнутой численности населения.

3.8. Средняя плотность населения составит:

-на первую очередь (2022 год) – 11 человек на км2;

-на расчетный срок (2032-2037 годы) – 10 человек на км2.

## 4. Социально- экономическое развитие

4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области должны способствовать созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального района, соблюдению социальных прав и гарантий населения, так как при их разработке учитывались требования социальных нормативов и норм.

4.2. Анализ Прогноза социально-экономического развития Стародубского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов выявил основные направления развития района, которые учитывались при разработке нормативов.

4.3. Основополагающую роль в развитии экономики муниципального района играет сельскохозяйственное производство. На территории района ведут хозяйственную деятельность 23 коллективных сельскохозяйственных предприятия, 69 фермерских хозяйств и около 8,5 тысяч личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственных предприятиях работает около двух тысяч человек. В среднесрочной перспективе сельскохозяйственное производство останется ведущей отраслью экономики, которой принадлежит решающая роль в обеспечении экономического роста Стародубского муниципального района. Развитию сельскохозяйственной отрасли способствует применение эффективных современных технологий, улучшение материально-технической базы за счет собственных инвестиций и бюджетных средств, выделяемых по федеральным и областным целевым программам.

4.4. В разделе 8 «Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного назначения» части 1 основной части нормативов приведены расчетные параметры сельскохозяйственных предприятий, которые могу применяться правообладателями земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

4.5. В пункте 16.1.1. «Сеть улиц и дорог сельского поселения», подраздела 16.1. «Объекты автомобильного транспорта» раздела 16 «Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного назначения» части 2 основной части нормативов приведены расчетные параметры внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях.

4.6. Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района является обеспечение функционирования систем газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи. В разделе 4 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» содержатся расчетные показатели для проектирования объектов местного значения инженерной инфраструктуры.

4.7. Для устойчивого развития экономики муниципального района необходимо наличие развитой сети автомобильных дорог.  Расчетные показатели объектов автомобильного транспорта нашли отражение в разделе 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры».

4.8. В целях  развития социальной инфраструктуры муниципального района особое внимание уделяется дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям, учреждениям культуры, объектам физической культуры и спорта.  В разделе 6 «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон» разработаны расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

## 5. Обоснование расчетных показателей и иных нормативных параметров, содержащихся в части I основной части нормативов

### 5.1.  Обоснование расчетных показателей объектов электроснабжения

5.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения муниципального района приняты в соответствии с укрупненными показателями электропотребления для сельских населенных пунктов, рекомендованных для применения  СП 42.13330.2016 (таблица  Л1 приложения Л).

### 5.2.  Обоснование нормативных параметров объектов электроснабжения

5.2.1. Нормативные требования к охранным зонам для  воздушных линий и понижающих подстанций соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", ( пункт «а» и «д» приложения к порядку).

### 5.3.  Обоснование расчетных показателей объектов газоснабжения

5.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) приняты в соответствии с СП 42-101-2003,  (пункт 3.12).

### 5.4.  Обоснование нормативных параметров объектов газооснабжения

5.4.1. Классификация магистральных газопроводов соответствует  СП 36.13330.2012 (пункт 6.1.)

5.4.2. Расстояния от оси подземных магистральных  газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 36.13330.2012, (таблице 4 с изменениями, отраженными в письме Минстроя России от 21.07.2017г. №26115-АС/08),

5.4.3. Расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных  предприятий, зданий и сооружений, лесных массивов приняты в соответствии с СП 36.13330.2012, (таблица 5).

5.4.4. Размеры санитарных разрывов от магистральных газопроводов приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, (приложение 2 к пункту 2.7).

5.4.5. Классификация распределительных, в том числе межпоселковых газопроводов по давлению соответствует СП 62.13330, (таблице 1* с изменением №2, введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 г. №878/пр).

### 5.5.  Обоснование расчетных показателей объектов связи

5.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов связи соответствуют требованиям СН 461-74, (таблица 1).

### 5.6.  Обоснование нормативных параметров объектов связи

5.6.1. Требования к размещению линий связи соответствуют положениям ВСН116-93.

5.6.2. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи приняты в соответствии СН 461-74,  (таблица 1).

5.6.3. Нормативные параметры охранных зон подземных кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», (пункт 4).

5.6.4. Границы санитарно-защитных зон передающих радиотехнических объектов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

### 5.7.  Обоснование расчетных показателей объектов автомобильного транспорта вне границ населенных пунктов

5.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  автомобильными дорогами местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов соответсвуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 11.2).

5.7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами дорожного сервиса и элементами обустройства автомобильных дорог и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии СП 34.13330.2012, (глава 11 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру автомобильной дороги»).

5.7.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов  соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «Об утверждении норм отвода земель для размещения автомобильных дорого и (или) объектов дорожного сервиса», ( приложение №18).

5.7.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для элементов обустройства автомобильных дорог и объектов автомобильного сервиса в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов  соответствуют требованиям Постановлениея Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «Об утверждении норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», (приложение №17).

### 5.8.  Обоснование нормативных параметров объектов автомобильного транспорта вне границ населенных пунктов

5.8.1. Основные расчетные параметры автомобильных дорог приняты в соответствии с таблицей 5.1 (расчетные скорости движения автомобильных дорог), таблицей 5.12 (параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог) СП 34.13330.2012.

5.8.2. Нормативные параметры ширины  придорожной полосы для дорог III- IV категории соответствуют требованиям статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.8.3. Нормативные параметры АЗС в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения соответствуют требованиям СП 34.13330.2012, (таблица 11.2, пункт 11.9).

5.8.4. Нормативные параметры СТО в зависимости от расстояния между ними  интенсивности движения соответствуют требованиям СП 34.13330.2012, (таблица 11.3, пункт 11.10).

### 5.9.  Обоснование расчетных показателей объектов автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок

5.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  земельными участками для (автовокзалов, автостанций) соответствуют требованиям Постановлениея Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «Об утверждении норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», (приложение №17).

### 5.10.  Обоснование расчетных показателей объектов образования

5.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями в сельских поселениях устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д), в зависимости от демографической структуры населения муниципального образования, принимая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста от  0 до 7 лет - 85%, в том числе общего типа - 70%.

На основании исходных данных, предоставленных администрацией Стародубского муниципального района:

- численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно -1778 человек;

-общая численность населения -19123 человек.

Общая численность населения в 10,8 раз больше численности детей дошкольного возраста:  (19123 : 1778) = 10,8.

При таком соотношении на 1тыс. человек приходится 93 ребенка дошкольного возраста: (1000 : 10,8) = 93.

Учитывая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста (от  0 до 7 лет) - 85%, минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет 79 мест на 1 тыс. человек.  Этот расчетный показатель выше показателя, установленного региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области.

Учитывая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста от  0 до 7 лет детскими дошкольными образовательными организациями  общего типа - 70%, минимально допустимый уровень обеспеченности такими организациями составляет 65 мест на 1 тыс. человек.  Этот расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  дошкольными образовательными организациями выше аналогичного показателя, установленного региональными нормативами градостроительного проектирования.

5.10.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций устанавливается в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*». В соответствии с пунктом 3.5.21 региональных нормативов Брянской области  для дошкольных образовательных организаций сельских районов допускается радиус пешеходной доступности до 1 км.

5.10.3. Нормативы размеров земельных участков дошкольных образовательных организаций принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*» (таблица Д1 приложения Д).

5.10.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  общеобразовательными организациями в сельских поселениях устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д), в зависимости от демографической структуры населения муниципального образования, принимая 100 % уровень охвата детей  возрастной группы от 7до 18 лет.

На основании исходных данных, предоставленных администрацией Стародубского муниципального района:

- численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет -1413 человек;

-общая численность населения -19123 человек.

Общая численность населения в 13,5 раз больше численности детей школьного возраста:  (19123 : 1413) = 13,5.

При таком соотношении на 1тыс. человек приходится 74 ребенка школьного возраста: (1000 : 13,5) = 74.

Учитывая расчетный уровень охвата детей школьного возраста (от 7 до 18 лет) - 100%, минимально допустимый уровень обеспеченности образовательными организациями составляет 74 места на 1 тыс. человек.  Этот расчетный показатель ниже показателя, установленного региональными нормативами градостроительного проектирования.

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных  региональными нормативами градостроительного проектирования.

В связи с этим минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципального района общеобразовательными организациями принимается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования  - 78 мест на 1 тыс. человек.

5.10.5. Максимально допустимый уровень территориальной доступности  образовательных организаций (время транспортной доступности) устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблица 10.3). Радиус пешеходной доступности  принят в соответствии с приложением 9 региональных нормативов градостроительного  проектирования:

-для учащихся I ступени обучения – не более 2,0 км;

-для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4,0 км.

5.10.6. Минимально допустимый  уровень обеспеченности земельными участками общеобразовательных организаций принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 (таблица Д1 приложения Д).

5.10.7. Минимально допустимый уровень обеспеченности внешкольными учреждениями, школами-интернатами, межшкольными учебно-производственными комбинатами устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 (таблица Д1 приложения Д) и приложением 9 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

### 5.11.  Обоснование нормативных параметров  объектов образования

5.11.1. Расстояния от зданий и границ земельных участков объектов образования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблица 10.4)   и в соответствии  с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

### 5.12.  Обоснование расчетных показателей объектов здравоохранения

5.12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  здравоохранения, в том числе земельными участками для объектов здравоохранения,  а так же расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района соответствуют требованиям:

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакциия СНиП 2.07.01-89*;

- Распоряжениея Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. №1063-р «О сциальных нормах и нормативах»;

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. №132-н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

-региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121.

5.12.2. Соответсвие расчетных показателей, действующим нормативам, нормам и требованиям  приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Соответсвие расчетных показателей, действующим нормативам, нормам и требованиям

| Наименование объекта местного значения и расчетного показателя | СП 42.13330.2016 | Социальные нормативы и нормы | Требования к размещению медицинских организаций…исходя из потребностей населения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели, относящиеся к районным больницам: |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | Не менее 13,47 коек на 1 тыс. человек | Не менее 1 больницы на 20-100 тыс. | Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | При наличии отделения скорой медицинской помощи радиус обслуживания устанавливается с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, с учетом 20-минутной транспортной доступности. | В административном центре в пределах транспортной доступности - не более 60 минут. (пункт 3.5.20) |
| Размеры земельных участков | При вместимости: до 50 коек – 210 м2 на 1 койку; 50-100 коек – 210-160 м2 на 1 койку; 100-200 коек – 160-110 м2 на 1 койку; 200-300 коек – 110-80 м2 на 1 койку; 300-500 коек – 80-60 м2 на 1 койку |  |  |  |
| Расчетные показатели, относящиеся к участковым больницам |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | Не менее 13,47 коек на 1 тыс. человек | Не менее 1 больницы на 5-20 тыс. жителей, | Участковая больница, расположенная в сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  | В сельской местности – в пределах транспортной доступности 30-45 минут, (пункт 3.5.20) |
| Размеры земельных участков | При вместимости: до 50 коек – 210 м2 на 1 койку; 50-100 коек – 210-160 м2 на 1 койку; 100-200 коек – 160-110 м2 на 1 койку; 200-300 коек – 110-80 м2 на 1 койку |  |  |  |
| Расчетные показатели, относящиеся к амбулаторно-поликлиническим учреждениям |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | Не менее 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек | Не менее 1 поликлиники на 20-50 тыс. жителей. | С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория (на 20% менее общего норматива |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | В сельской местности – в пределах 30 минут транспортной доступности. |  |  | В сельской местности – в пределах 30 минут пешеходно- транспортной доступности. |
| Размеры земельных участков |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект |
| Расчетные показатели, относящиеся к фельдшерско-аккушерским пунктам |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |  | Не менее 1 объекта на каждый населенный пункт |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | В сельской местности – в пределах 30 минут транспортной доступности. |  |  | В сельской местности – в пределах 30 минут пешеходно- транспортной доступности |
| Размеры земельных участков | 0,2 га на объект |  |
| Расчетные показатели, относящиеся к аптекам |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 1 аптека на 6,2 тыс. человек |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | В сельской местности – в пределах 30 минут транспортной доступности. |  |  |  |
| Размеры земельных участков |  |  |  | 0,2-0,3 га на объект. Возможно встроенно-пристроенное. В сельских поселениях - при амбулатории и ФАП |

### 5.13.  Обоснование расчетных показателей объектов услуг связи

5.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района районными узлами почтовой связи, центральными узлами связи и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов соответствуют требованиям:

- СП 42.13330.2016 , (таблица Д1 приложения Д);

- Приказа Министерства связи СССР от 27.04.81г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР», (пункт «в», части 2 нормативов).

5.13.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями связи, передвижными отделениями связи, пунктами связи и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района соответствуют требованиям Приказа Министерства связи СССР от 27.04.81г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР», (пункты «б», «г», «и» части 2 нормативов).

5.13.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района земельными участками для сельских отделений связи соответствуют требованиям:

- СП 42.13330.2016 , (таблица Д1 приложения Д);

-Приказа Министерства связи СССР от 27.04.81г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР», (таблица 7 нормативов).

### 5.14.  Обоснование расчетных показателей объектов общественного питания

5.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами общественного питания, в том числе земельными участками для таких объектов, соответствуют требованиям СП42.13330.2016,(таблица Д1 приложения Д).

6.14.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания для населения муниципального района соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 10.3 и таблица 10.1).

### 5.15.  Обоснование расчетных показателей объектов торговли

5.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами торговли, в том числе земельными участками объектов торговли, соответствуют требованиям:

-СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

-региональных нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121,  (пункт 3.5.20).

### 5.16.  Обоснование расчетных показателей объектов бытового обслуживания

5.16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами бытового обслуживания, в том числе земельными участками таких объектов, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

5.16.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания для населения муниципального района соответствуют требованиям:

- СП 42.13330.2016, (пункт 10.3, таблица 10,1);

-региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121 (пункт 3.5.20).

### 5.17.  Обоснование расчетных показателей объектов культуры

5.17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами культуры  соответствуют требованиям Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 95-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федкрации от 03.07.1996г. №1063-р»

5.17.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры для населения муниципального района соответствуют требованиям  Распоряжения Министра культуры РФ от 02.08.2017 г.  №965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

5.17.3.Размеры земельных участков объектов культуры определяются по заданию на проектирование, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

### 5.18.  Обоснование расчетных показателей объектов физической культуры и спорта

5.18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района открытыми плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами  соответствуют требованиям  Распоряжением Правительства Российской Федкрации от 03.07.1996г. №1063-р «О социальных нормах и нормативах».

5.18.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта для населения муниципального района соответствуют требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (пункт 3.5.20).

5.18.3. Размеры земельных участков объектов физической культуры и спорта  соответствует требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица Д1 приложения Д).

### 5.19.  Обоснование расчетных показателей объектов органов управления

5.19.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами управления, в том числе земельными участками таких объектов, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица Д1 приложения Д).

5.19.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов органов управления для населения муниципального района соответствуют требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121 (пункт 3.5.20).

5.19.3. Размеры земельных участков объектов органов управления  соответствует требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица Д1 приложения Д).

### 5.20.  Обоснование расчетных показателей объектов размещения и обезвреживания отходов

5.20.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района полигонами ТБО должны определяться  схемами санитарной очистки поселений.

5.20.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района скотомогильниками должны устанавливаться органами Россельхознадзора.

5.20.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района земельными участками для полигонов ТБО соответствуют требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица 12.1).

5.20.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района земельными участками для скотомогильников соответствуют требованиям  ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469 (с изменениями от 16.08.2007 г.).

### 5.21.  Обоснование нормативных параметров объектов размещения и обезвреживания отходов

5.21.1. Нормативные параметры санитарно-защитных зон объектов размещения и обезвреживания отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и требованиям  СП 42.13330.2016, (таблица 12.1).

### 5.22.  Обоснование расчетных показателей объектов ритуального назначения

5.22.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами ритуального назначения и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для данных объектов соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

5.22.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ритуального назначения для населения муниципального района не нормируются.

### 5.23.  Обоснование нормативных параметров объектов ритуального назначения

5.23.1. Нормативные параметры санитарно-защитных зон кладбищ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.23.2. Расстояния от стен жилых домов, зданий организаций обслуживания соответствуют требованиям  СП 42.13330.2016,  (таблица 10.4).

### 5.24.  Обоснование нормативных параметров объектов сельскохозяйственного производства

5.24.1 Нормативные показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий производственной зоны соответствуют требованиям  СП 19.13330.2011, (приложение В).

5.24.2. Нормативные размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий и производственных предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### 5.25.  Обоснование расчетных показателей объектов отдыха

5.25.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами, в том числе земельными участками для их размещения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального района  таких объектов соответствуют требованиям:

- СП 42.13330.2016, (пункт 9.27);

- ГОСТ 17.15.02.80, (пункт 2.1) .

5.25.2. Расчет числа единовременных посетителей пляжей производится  с учетом:

-общей численности населения муниципального района - 19123 человек.

-коэффициента одновременной загрузки пляжей  - 0,2.

(19123 х 0,2) =3825

Уровень обеспеченности пляжами для населения муниципального района  рассчитывается с учетом:

- числа единовременных посетителей пляжей - 3825 человек;

-размера территории пляжа на 1 посетителя – 8 м2.

(3825 х 8) = 30600

На все население муниципального района, составляющее 19123 человек необходимо резервирование 30600 м2 пляжей..

Следовательно на 1 тысячу населения необходимо резервирование 1600 м2 пляжей.

(30600 х 1000 : 19123) = 1600

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами составляет 1600 м2 пляжа на 1 тыс. человек.

Соответственно, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности составляет :

- для пляжей, размещаемые на землях пригодных для сельского хозяйства – 1000 м2  на 1 тыс. человек

- для детского сектора пляжа – 800 м2 на 1 тыс. человек.

### 5.26.  Обоснование расчетных показателей объектов оздоровительных учреждений, отдыха и туризма

5.26.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами оздоровительных учреждений, отдыха и туризма и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

### 5.27.  Обоснование расчетных показателей объектов гражданской обороны

5.27.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для  организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов соответствуют требованиям СП 88.13330.2014, (пункт 4.9, пункт 4.12).

### 5.28.  Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

5.28.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для данной категории населения муниципального района соответствуют требованиям:

-СНиП 35-101-2001, (пункт 4.21); СНиП 35-102-2001; СНиП 35-103-2001;

- СП 42.13330.2016.

## 6.  Обоснование расчетных показателей и иных нормативных параметров, содержащихся в части II основной части нормативов

6.1. Обоснование расчетных показателей объектов электроснабжения

6.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения сельских поселений приняты в соответствии с укрупненными показателями электропотребления для сельских населенных пунктов, рекомендованных для применения СП 42.13330, (таблица  Л1 приложения Л).

6.1.2. Удельные расчетные электрические нагрузки индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов и общественных зданий  приняты на основании действующих отраслевых норм по электроснабжению «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Расчетные электрические нагрузки", (таблица 2.1.1., таблица 2.1.1.1, таблица 2.2.1).

### 6.2.  Обоснование нормативных параметров объектов электроснабжения

6.2.1. Нормативные параметры охранных зон для  ВЛ напряжением 35 кВ и 110 кВ соответствуют приложению к Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

6.2.2. Нормативные параметры минимальных расстояний от фундаментов опор воздушных линий электропередачи, кабелей силовые всех напряжений по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и сетей коммуникаций приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 , (таблицаы 12.5 и 12.6).

### 6.3. Обоснование расчетных показателей объектов газоснабжения

6.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) приняты в соответствии с СП 42-101-2003, (пункт 3.12).

### 6.4.  Обоснование нормативных параметров объектов газооснабжения

6.4.1. Рекомендуемые нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды соответствуют требованиям СП 42-101-2003, (приложение А).

6.4.2. Нормативные параметры минимальных расстояний от подземных газопроводов различного давления до зданий и сооружений соответствуют рекомендуемому приложеним В* СП 62.13330.2011 с изменением №2, введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 г. №878/пр.

### 6.5.  Обоснование нормативных параметров объектов теплоснабжения

6.5.1. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, и общественных зданий соответствует  требованиям  СНиП 23-02-2003, (таблица 8, таблица 9).

6.5.2. Нормативные параметры минимальных расстояний от тепловых сетей по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и сетей коммуникаций приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, (таблицы 12.5 и 12.6)

### 6.6. Обоснование расчетных показателей объектов водоснабжения

6.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление) на основании статьи29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации приняты в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденными постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (приложение 14, таблица 1).

6.6.2. Нормы потребления воды так же приняты в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, (приложение 14, таблица 2).

6.6.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для станций очистки воды соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 12.4).

### 6.7.  Обоснование нормативных параметров объектов водоснабжения

6.7.1. Нормативные параметры зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

6.7.2. Нормативные параметры минимальных расстояний от водопроводных  сетей по горизонтали до параллельно расположенных зданий, дорог и сетей коммуникаций приняты в соответствии с СП 42.13330.2016, (таблицы 12.5 и 12.6).

### 6.8.  Обоснование расчетных показателей объектов водоотведения

6.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (удельное хозяйственно-питьевое водоотведение) соответствуют расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление), принятым  в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденными постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (приложение 14, таблица 1).

6.8.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для очистных сооружений канализации соответствуют требованиям СП , (пункт 12.5, таблица 12.1).

### 6.9. Обоснование нормативных параметров объектов водоотведения

6.9.1. Размеры санитарно-защитных зоны для канализационных очистных сооружений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, (таблица 7.1.2).

6.9.2. Расстояния от зданий до локальных очистных сооружении соответствуют требованиям ВНТП-97, (таблица 1).

6.9.3. Нормативные параметры минимальных расстояний от стенки канализационного трубопровода бытовой канализации (самотечной) до параллельно расположенных зданий, дорог и сетей коммуникаций приняты в соответствии с  СП 42.13330.2016, (таблица 12.5, таблица 12).

### 6.10. Обоснование расчетных показателей и нормативных параметров объектов автомобильного транспорта.

#### 6.10.1.  Обоснование расчетных показателей сети улиц и дорог сельского поселения

6.10.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  автомобильными дорогами местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 11.2)  и положениям схемы территориального планирования Стародубского района.

6.10.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  автомобильными дорогами в границах населенных пунктов соответсвуют требованиям СП 42.13330.2016, (пункт 11.2).

#### 6.10.2.  Обоснование нормативных параметров сети улиц и дорог сельского поселения

6.10.2.1. Основные расчетные параметры автомобильных дорог приняты в соответствии с таблицей 5.1 (расчетные скорости движения автомобильных дорог), таблицей 5.12 (параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог) СП 34.13330.2012.

6.10.2.2. Основные расчетные параметры уличной сети сельских поселений соответствуют требованиям СП 42.13330.2016 «, (пункт 11.6, таблица 11.3).

6.10.2.3. Основные расчетные параметры внутрихозяйственных дорог сельскохозяйственных предприятий соответствуют требованиям СНиП 2.05.11-83, (таблица 5, таблица 9).

#### 6.10.3. Обоснование расчетных показателей сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств

6.10.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами автомобильного сервиса (автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии с  пунктом 9.7.48 и пунктом 9.7.53 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121.

6.10.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами для хранения легковых автомобилей соответствуют требованиям раздела «Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств»  СП 42.13330.2016. При этом, согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уровень обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей для жилых домов по уровню комфорта «эконом-клас» и «муниципальный»  соответствует требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (пункт 9.7.8, таблица 99).

6.10.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами для паркования (временного хранения) легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (приложение Ж). При этом некоторые расчетные показатели приняты в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденными постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (пункт 9.7.36, таблица 102).

#### 6.10.4. Обоснование нормативных параметров сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств

6.10.4.1. Нормативные параметры минимальных расстояний от АЗС жидкого моторного топлива до объектов, к ней не относящихся соответствуют требованиям таблицы 1  НПБ 111-98*.

6.10.4.2. Нормативные параметры санитарно-защитных зон для станций технического обслуживания, автозаправочных станций, моечных пунктов автотранспорта соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.10.4.3. Нормативные параметры санитарных разрывов от объектов для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, приняты в соответствии с требованиями таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### 6.11.  Обоснование расчетных показателей объектов жилищного строительства

6.11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального жилищного фонда принимаются в соответствии с решением Стародубского районного Совета народных депутатов от 26.11.2008 г. №434. «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории Стародубского муниципального района».

6.11.2. Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по сельским населенным пунктам Стародубского района, принята в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области.  Учитывая требования статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с региональными нормативами Брянской области приняты:

-укрупненные показатели площади жилых зон;

- нормативные показатели распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности;

- нормативные площади жилых территорий в зависимости от площади земельных участков;

-расчетная плотность населения на территории населенных пунктов сельских поселений;

-другие нормативные параметры жилой застройки.

6.11.3. Предельные размеры земельных участков для всех типов жилищного строительства приняты в составе правил землепользования и застройки Воронокского, Гарцевского, Десятуховского, Занковского, Запольскохалеевичского, Каменского, Меленского, Мишковского, Мохоновского, Понуровского сельских поселений, утвержденных соответственно:

-решением Воронокского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2012г.  №124 «Об утверждении правил землепользования и застройки Воронокского сельского поселения»;

-решением Гарцевского сельского Совета народных депутатов от 24.12.2012г. №108 «Об утверждении правил землепользования и застройки Гарцевского сельского поселения»;

-решением Десятуховского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2012г. №30 «Об утверждении правил землепользования и застройки Десятуховского сельского поселения»;

-решением Занковского сельского Совета народных депутатов от 31.12.2012г. № 99 «Об утверждении правил землепользования и застройки Занковского сельского поселения»;

-решением Запольскохалеевичского сельского Совета народных депутатов от 03.12.2012г. №119 «Об утверждении правил землепользования и застройки Зпольскохалеевичского сельского поселения»;

-решением Каменского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2012г. №116  «Об утверждении правил землепользования и застройки Каменского сельского поселения»;

-решением Меленского сельского Совета народных депутатов от от 25.12.2012г. №164 «Об утверждении правил землепользования и застройки Меленского сельского поселения»;

-решением Мишковского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2012г. №95 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мишковского сельского поселения»;

-решением Мохоновского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2012г. №113 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мохоновского сельского поселения»;

-решением Понуровского сельского Совета народных депутатов от 22.10.2012г. №170 «Об утверждении правил землепользования и застройки Понуровского сельского поселения».

### 6.12.  Обоснование нормативных параметров объектов жилищного строительства

6.12.1. Нормативные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, (приложение 7).

6.12.2. Большинство нормативных параметров принято в соответствии с СП 42.13330.2016.

### 6.13.   Обоснование расчетных показателей объектов культуры

6.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений объектами культуры  соответствуют требованиям:

- СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д);

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 95-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федкрации от 03.07.1996г. №1063-р».

6.13.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры для населения сельских поселений соответствуют требованиям  Распоряжения Министра культуры РФ от 02.08.2017 г.  №965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

6.13.3. Расчетные показатели обеспеченности земельными участками объектов культуры определяются по заданию на проектирование, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

### 6.14.   Обоснование расчетных показателей объектов органов управления

6.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами управления соответствуют требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица Д1 приложения Д).

6.14.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов органов управления для населения муниципального района соответствуют требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (пункт 3.5.20).

6.14.3. Расчетные показатели обеспеченности земельными участками объектов органов управления определяются по заданию на проектирование, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

### 6.15.   Обоснование расчетных показателей озелененных территорий общего пользования

6.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  озелененными территориями общего пользования соответствуют требованиям СП 42.13330.2016,  (таблица 9.2).

### 6.16.   Обоснование нормативных параметров озелененных территорий общего пользования

6.16.1. Нормативные параметры функциональной организации территории парка соответствуют требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, утвержденных постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121, (пункт 4.2.11, таблица 38 ).

6.16.2. Нормативные параметры озеленения участков жилой, общественной и производственной застройки рекомендуется принимать в соответствии с СП 42.13330.2016.

6.16.3. Нормативные параметры минимальных расстояний от зданий и сооружений до зеленых насаждений соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица 9.1).

### 6.17. Обоснование расчетных показателей объектов, необходимых для  обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб

6.17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, объектами, необходимыми для  обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов соответствуют требованиям норм пожарной безопасности НПБ 101-95.

## 7. Перечень законодательных и нормативных документов

### 7.1. Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря2004 года №190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в   Российской Федерации»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

### 7.2. Иные нормативные правовые  акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ред. от 17.05.2016г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «Об утверждении норм отвода земель для размещения автомобильных дорого и (или) объектов дорожного сервиса

Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 95-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федкрации от 03.07.1996г. №1063-р»

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. №132-н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

Распоряжения Министра культуры РФ от 02.08.2017 г.  №965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Приказа Министерства связи СССР от 27.04.81г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР»

### 7.3. Законодательные и нормативные правовые акты Брянской области

Устав Брянской области, принят Брянской областной Думой 26 января 1996 года

Закон Брянской области от 7 октября 2002 года № 68-З «О нормах предоставления земельных участков гражданам на территории Брянской области»

Закон Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области»

Закон Брянской области от 8 февраля 2006 года № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области»

Закон Брянской области от 15 марта 2007 года № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»

Закон Брянской области от 30 декабря 2005 года № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области»

Постановление Администрации Брянской области от 20 июня 2008 года № 604 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года»

Постановление Администрации Брянской области от 14 июня 2011 года № 528 «Об утверждении схемы территориального планирования Брянской области»

Постановление Администрации Брянской области от 4 декабря 2012 года «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области»

### 7.4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Стародубского муниципального района Брянской области

Устав Стардубского района;

Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 24.12.2016г. №293 «Об утверждении бюджета Стародубского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (в том числе «Прогноза социально-экономического развития Стародубского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»)

Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 23.06.2010г. №120 «Об утверждении  Схемы территориального планирования Стародубского муниципального района»

Решение Воронокского сельского Совета народных депутатов от 09.11.2012г.  №113 «Об утверждении генерального плана Воронокского сельского поселения»;

Решение Гарцевского сельского Совета народных депутатов от 24.12.2012г. №108 «Об утверждении генерального плана Гарцевского сельского поселения»;

Решение Десятуховского сельского Совета народных депутатов от 28.08.2012г. №20 «Об утверждении генерального плана Десятуховского сельского поселения»;

Решение Занковского сельского Совета народных депутатов от 18.12.2012г. №93 «Об утверждении генерального плана Занковского сельского поселения»;

Решение Запольскохалеевичского сельского Совета народных депутатов от 03.12.2012г. №118  «Об утверждении генерального плана Зпольскохалеевичского сельского поселения»;

Решение Каменского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2012 г. №116 «Об утверждении генерального плана Каменского сельского поселения»;

Решение Меленского сельского Совета народных депутатов от 16.11.2012 г. №155  «Об утверждении генерального плана Меленского сельского поселения»;

Решение Мишковского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2012 г. №95 «Об утверждении генерального плана Мишковского сельского поселения»;

Решение Мохоновского сельского Совета народных депутатов от 31.10.2012 г. № 110 «Об утверждении генерального плана Мохоновского сельского поселения»;

Решение Понуровского сельского Совета народных депутатов от  22.10.2012г. №170 «Об утверждении генерального плана Понуровского сельского поселения»;

Решение Воронокского сельского Совета народных депутатов от 09.11.2012г.  № 113 «Об утверждении правил землепользования и застройки Воронокского сельского поселения»;

Решение Гарцевского сельского Совета народных депутатов от 24.12.2012г. №108 «Об утверждении правил землепользования и застройки Гарцевского сельского поселения»;

Решение Десятуховского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2012г. №30 «Об утверждении правил землепользования и застройки Десятуховского сельского поселения»;

Решение Занковского сельского Совета народных депутатов от 31.12.2012г. № 99«Об утверждении правил землепользования и застройки Занковского сельского поселения»;

Решение Запольскохалеевичского сельского Совета народных депутатов от 03.12.2012г. № 119 «Об утверждении правил землепользования и застройки Зпольскохалеевичского сельского поселения»;

Решение Каменского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2012г. № 116  «Об утверждении правил землепользования и застройки Каменского сельского поселения»;

Решение Меленского сельского Совета народных депутатов от от 25.12.2012г. № 164 «Об утверждении правил землепользования и застройки Меленского сельского поселения»;

Решение Мишковского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2012г. №95 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мишковского сельского поселения»;

Решение Мохоновского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2012г. №113 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мохоновского сельского поселения»;

Решение Понуровского сельского Совета народных депутатов от 22.10.2012г. №170 «Об утверждении правил землепользования и застройки Понуровского сельского поселения».

### 7.5. Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия

ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг.

ГОСТ 17.15.02.80 Охрана природы. Гидросфера. Гигеенические требования к зонам рекреации водных объектов. Общие положения

### 7.6. Строительные нормы и правила (СНиП)

### СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

### 7.7. Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 02.05.02-85*

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция  СНиП 2.05.06-85 (с изменениями, отраженными в письме Минстроя России от 21.07.2017г. №26115-АС/08)

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением №2, введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 г. №878/пр)

СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*

### 7.8. Строительные нормы (СН)

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

### 7.9. Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

ВСН116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи

### 7.10. Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

### 7.11. Ветеринарно-санитарные правила

Ветеринарно-санитарные правила для специализированных пчеловодческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании и строительстве, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1974

Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1976

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469(с изменениями от 16.08.2007 г.)

### 7.12. Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

### 7.13. Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

### 7.14. Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

### 7.15. Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

### 7.16. Другие документы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6, утв. Минэнерго СССР, 1985

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 2000

ВНТП-97 Канализация сельских населенных пунктов и фермерских хозяйств

## 8. Термины и определения

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей;

автостоянка гостевая – открытая площадка, предназначенная для временного хранения легковых автомобилей посетителей жилых зон;

береговая линия - граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации;

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования;

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей;

генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

градостроительное зонирование - установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

граница земельного участка - замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не пересекающая этот земельный участок;

граница зон действия сервитута - граница земельного участка, в отношении которого установлено право ограниченного пользования лицами, не являющимися собственниками данного участка (сервитут);

документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков;

дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

дом жилой блокированный - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи;

зоны усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными одно-, двухэтажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенные для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 5-8 этажей;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-ные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях;

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях;

интенсивность использования территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории;

коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.);

муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ;

муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

населенный пункт - часть территории Брянской области, представляющая собой застроенный земельный участок, используемый для постоянного или временного проживания людей, имеющий наименование, установленную границу;

общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей;

объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты местного значения муниципального района - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения муниципального района;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны;

отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения;

охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям;

охранные зоны объектов электросетевого хозяйства - участки поверхности земли, недр, воздушного и водного пространства, расположенные над, под, а также в непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства, устанавливаемые в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га);

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения;

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;

среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека;

статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения);

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

хранение автомобилей - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств.

Книга III

# Правила и область применения расчетных показателей                   минимально допустимого уровня обеспеченности населения Стародубского муниципального района Брянской области объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов для населения муниципального района, правила и область применения иных нормативных параметров

# 1. Область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов для населения муниципального района

### 1.1. Общие вопросы

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района (далее – расчетные показатели), содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области (далее – нормативы), подлежат применению при подготовке:

- проекта схемы территориального планирования муниципального района, в соответствии с частью 2 статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-проектов генеральных планов сельских поселений, в соответствии с частью 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, в части регламентирования предельных параметров земельных участков объектов местного значения;

-документации по планировке территории, в соответствии с  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.1.2. Расчетные показатели подлежат применению при подготовке:

- проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального района;

- проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений;

- проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений;

- проектов внесения изменений в документацию по планировке территории.

1.1.3. Расчетные показатели подлежат применению при рассмотрении подготовленных проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории и проектов по внесению изменений в данную градостроительную документацию.

1.1.4. Расчетные показатели подлежат применению при утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, при утверждении внесения изменений в данную градостроительную документацию.

1.1.5. Расчетные показатели подлежат применению при реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории.

### 1.2. Область применения расчетных показателей различными субъектами градостроительной деятельности

1.2.1. Расчетные показатели применяются органами местного самоуправления муниципального района:

-при подготовке проектов документов территориального планирования (схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов сельских поселений), документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки сельских поселений), документации по планировке территории, а так же при внесении изменений в выше названные виды градостроительной документации;

-при рассмотрении проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектов внесения изменений в данную градостроительную документацию и проверке таких проектов на соответствие требованиям местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района;

-при проверке проекта схемы территориального планирования муниципального района, проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального района на соответствие требованиям местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района;

-при утверждении схемы территориального планирования муниципального района.

1.2.2. Расчетные показатели применяются органами исполнительной власти Брянской области, уполномоченными на осуществление контроля за исполнением законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления:

- при осуществлении контроля за исполнением законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

1.2.3. Расчетные показатели применяются органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района:

– при рассмотрении и утверждении генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений, документации по планировке территории.

1.2.4. Расчетные показатели применяются при подготовке проектов планировки территории другими субъектами градостроительной деятельности:

-лицами, с которыми заключены договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

-правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, принявших решение о комплексном развитии территории по собственной инициативе;

-правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировки территории в целях их реконструкции;

-субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов местного значения.

1.2.5. Расчетные показатели применяются разработчиками проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию при их разработке.

1.2.6.  Расчетные показатели применяются населением муниципального района при их участии в публичных слушаниях по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировке территории, по проектам  внесения изменений в выше названную градостроительную документацию, в иных случаях.

1.2.7.  Настоящие нормативы могут применяться:

- судебными органами при принятии ими решений, связанных с градостроительной деятельностью.

-заинтересованными субъектами градостроительной деятельности, как справочный материал.

## 2. Правила применения расчетных показателей различными субъектами градостроительной деятельности

2.1.  Расчетные показатели являются обязательными:

- для органов местного самоуправления  муниципального района в отношении объектов местного значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района, при подготовке, рассмотрении и утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий;

- для органов местного самоуправления муниципального района в отношении объектов местного значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется по решению органов местного самоуправления муниципального района за счет полного или частичного использования средств бюджета муниципального района, при реализации документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

-для органов местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, комплексного развития территории, где согласно договорам с победителями аукционов, органы местного самоуправления взяли на себя обязательства по созданию объектов местного значения;

-для органов государственной власти при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

- для органов местного самоуправления сельских поселений при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

-для субъектов градостроительной деятельности, указанных в пункте 1.2.4 настоящего раздела,  при подготовке документации по планировке территории, решение о подготовке которой принято ими самостоятельно;

-для разработчиков проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию.

2.2. Расчетные показатели носят рекомендательный характер для  правообладателей земельных участков (объектов капитального строительства), предназначенных для строительства (реконструкции) объектов местного значения, указанных в  пункте  3.2.3 (только объекты дорожного сервиса), пункте 3.2.4,  пункте 3.2.9,  пункте 3.2.13,  пункте 3.2.15 раздела 3 части I основной части настоящих  нормативов и в пункте 13.2.6 (только объекты дорожного сервиса), пункте 13.2.12 раздела 13 части  II основной части настоящих  нормативов.

2.3. Рекомендательный характер расчетных показателей для субъектов градостроительной деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, установлен в связи с тем, что строительство (реконструкция) объектов местного значения осуществляется ими за счет собственных средств, без использования средств бюджета муниципального района. Регулирование градостроительной деятельности таких субъектов осуществляется посредством градостроительных регламентов в составе правил землепользования и застройки.

2.4. Информация о расчетных показателях, носящих рекомендательный характер, приведена в примечаниях в конце  подразделов части  I и  части  II основной части настоящих нормативов, при их наличии.

## 3. Правила  применения иных нормативных параметров

3.1. В состав местных нормативов градостроительного проектирования Стародубского района Брянской области включены иные нормативные параметры:

- размеры санитарно-защитных зон;

- размеры санитарных разрывов;

- размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- размеры придорожных полос;

- размеры охранных зон;

- размеры водоохранных зон и прибрежной защитной полосы;

- требования законодательства об охране особо охраняемых природных территорий,  водоохранных зон, объектов культурного наследия;

-требования к выбору земельных участков для размещения объектов местного значения;

-другие требования.

3.2. Нормативные параметы, указанные в пункте 4.1. настоящего подраздела, в большинстве своем относятся к государственной сфере нормирования. Данные нормативные требования не влияют на обеспеченность населения муниципального района объектами местного значения муниципального района  и на территориальную доступность таких объектов для населения муниципального района. В связи с этим нормативные требования, указанные в пункте 4.1. настоящего подраздела, носят рекомендательный характер и являются справочным материалом для учета в градостроительном проектировании.

3.3. Информация о нормативных требованиях, носящих справочный характер, приведена в примечаниях в конце  подразделов части  I и  части  II основной части настоящих нормативов, при их наличии.

3.4. Нормативные требования, носящие справочный характер, включены в состав местных нормативов градостроительного проектирования Стародубского муниципального района Брянской области по согласованию с администрацией Стародубского муниципального района Брянской области.

## 4. Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования*, документации по планировке территории

* Правила применения расчетных показателей в части реализации не относятся к документам градостроительного зонирования.

### 4.1.  Схема территориального планирования муниципального района

4.1.1. Схема территориального планирования муниципального района должна содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района.

4.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значении муниципального района населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации схемы территориального планирования муниципального района, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации схемы территориального планирования муниципального района

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района | Объекты электроснабжения |
|  | Объекты газоснабжения |
|  | Объекты автомобильного транспорта вне границ населенных пунктов, в том числе: |
|  | -автомобильные дороги |
|  | Объекты автомобильного транспорта по обслуживанию пассажирских перевозок |
|  | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты физической культуры и спорта |
|  | Объекты общественного питания, торговли, |
|  | Объекты размещения и обезвреживания отходов |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты гражданской обороны |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты физической культуры и спорта |
|  | Объекты торговли и общественного питания |
| Расчетные показатели не устанавливаются | Особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района |
|  | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения муниципального района |
|  | Объекты связи |
|  | Объекты сельскохозяйственного производства |

### 4.2.  Генеральные планы сельских поселений

## 4.2.1. Генеральные планы сельских поселений должны содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района  и объекты местного значения сельских поселений, в том числе объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления муниципального района в пределах переданных полномочий.

4.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значении муниципального района и объектами местного значения сельских поселений населения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации генеральных планов сельских поселений, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации генеральных планов сельских поселений

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений населения сельских поселений | Объекты электроснабжения |
|  | Объекты газоснабжения |
|  | Объекты теплоснабжения |
|  | Объекты водоснабжения |
|  | Объекты водоотведения |
|  | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | -автомобильные дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов; |
|  | -элементы обустройства автомобильных дорог; |
|  | -улицы и дороги в границах населенных пунктов; |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты жилищного строительства |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты органов управления |
|  | Объекты ритуального назначения* |
|  | Озелененные территории общего пользования |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
|  | Объекты гражданской обороны |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения сельских поселений | Объекты электроснабжения |
|  | Объекты газоснабжения |
|  | Объекты связи |
|  | Объекты автомобильного транспорта вне границ населенных пунктов, в том числе: |
|  | -автомобильные дороги |
|  | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
|  | Объекты физической культуры и спорта |
|  | Объекты размещения и обезвреживания отходов |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельских поселений для населения сельских поселений | Объекты автомобильного транспорта, в том числе: |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты ритуального назначения* |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
|  | Объекты гражданской обороны |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения сельских поселений | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты физической культуры и спорта |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения сельских поселений | Объекты водоснабжения |
|  | Объекты водоотведения |
|  | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты жилищного строительства |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты органов управления |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения муниципального района | Объекты связи |
|  | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
| Расчетные показатели не устанавливаются | Особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района |
|  | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения муниципального района |
|  | Особо охраняемые природные территории местного значения сельских поселений |
|  | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения сельских поселений. |
|  | Объекты сельскохозяйственного производства |
| *Объекты местного значения сельских поселений, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления сельских поселений. Данные объекты не отражены в настоящих нормативах. Они должны быть отражены в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения. |

### 4.3.  Правила землепользования и застройки сельских поселений

4.3.1. При установлении предельных параметров разрешенного использования земельных участков в составе градостроительных регламентов правил землепользования и застройки необходимо применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения муниципального района и  объектов местного значения сельских поселений.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения муниципального района и объектов местного значения сельских поселений, применяемые при подготовке, рассмотрении и утверждении правил землепользования и застройки сельских поселений, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении землепользования и застройки

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения сельских поселений | Объекты водоснабжения |
|  | Объекты водоотведения |
|  | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты жилищного строительства |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты органов управления |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения муниципального района | Объекты связи |
|  | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
| *Объекты местного значения сельских поселений, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления сельских поселений. Данные объекты не отражены в настоящих нормативах. Они должны быть отражены в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения. |

### 4.4.  Документация по планировке территории

## 4.4.1. Документация по планировке территории  должна содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района  и объекты местного значения сельских поселений, в том числе объекты необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления муниципального района в пределах переданных полномочий.

4.4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и объектами местного значения сельских поселений населения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации генеральных планов сельских поселений, приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации документации по планировке территории

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений населения сельских поселений | Объекты электроснабжения |
|  | Объекты газоснабжения |
|  | Объекты теплоснабжения |
|  | Объекты водоснабжения |
|  | Объекты водоотведения |
|  | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | -автомобильные дороги местного значения в границах поселения, вне границ населенных пунктов; |
|  | -элементы обустройства автомобильных дорог; |
|  | -улицы и дороги в границах населенных пунктов; |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты жилищного строительства |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты органов управления |
|  | Объекты ритуального назначения* |
|  | Озелененные территории общего пользования |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
|  | Объекты гражданской обороны |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения сельских поселений | Объекты электроснабжения |
|  | Объекты газоснабжения |
|  | Объекты связи |
|  | Объекты автомобильного транспорта вне границ населенных пунктов, в том числе: |
|  | -автомобильные дороги |
|  | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты размещения и обезвреживания отходов |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельских поселений для населения сельских поселений | Объекты автомобильного транспорта, в том числе: |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты ритуального назначения* |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
|  | Объекты гражданской обороны |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения сельских поселений | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты физической культуры и спорта |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения сельских поселений | Объекты водоснабжения |
|  | Объекты водоотведения |
|  | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | -объекты автомобильного сервиса; |
|  | -объекты хранения автотранспорта |
|  | Объекты культуры |
|  | Объекты жилищного строительства |
|  | Объекты физической культуры и спорта* |
|  | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания* |
|  | Объекты органов управления |
|  | Объекты отдыха |
|  | Объекты оздоровительных учреждений, отдыха и туризма |
|  | Объекты аварийно-спасательных служб |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений земельными участками для объектов местного значения муниципального района | Объекты связи |
|  | Объекты образования |
|  | Объекты здравоохранения |
| *Объекты местного значения сельских поселений, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения на территориях сельских поселений, решаемых органами местного самоуправления сельских поселений. Данные объекты не отражены в настоящих нормативах. Они должны быть отражены в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения. |